## Slide 1
Getting Started with ESP32
BLE on Arduino IDE
ESP32 Bluetooth Low Energy (BLE) on Arduino IDE | Random Nerd Tutorials
https://github.com/heartcom/ESP32

## Slide 2
What is Bluetooth Low Energy?
ESP32 Bluetooth Low Energy (BLE) on Arduino IDE | Random Nerd Tutorials
짧은 거리, 짧은 데이터 셋, 저 전력 전송
기존 버전 블루투스에 비해 100배 이상 저전력

## Slide 3
What is Bluetooth Low Energy?

## Slide 4
BLE 응용 분야
적은 데이터를 가까운 거리로 전송하는데 최적
Healthcare, fitness, tracking beacons, security, home automation industries

## Slide 5
BLE Server and Client
BLE는 Server 혹은 Client로 동작할 수 있고, ESP32는 2가지 동작 모드를 모두 지원한다.
서버는 자신의 존재를 광고하여 다른 장치가 이를 찾을 수 있도록 하며,
클라이언트가 읽을 수 있는 데이터를 포함하고 있다.
클라이언트는 주변 장치를 스캔하고,
원하는 서버를 찾으면 연결을 설정한 후 수신 데이터를 수신한다.
이를 point-to-point 통신이라고 한다.

## Slide 6
GATT . Generic Attribute Profile
GATT는 Generic Attributes의 약자로, 연결된 BLE 장치에 노출되는 계층적 데이터 구조를 정의한다.
즉, GATT는 두 개의 BLE 장치가 표준 메시지를 송수신하는 방식을 결정한다.
이 계층 구조를 이해하는 것은 BLE를 활용하고 애플리케이션을 개발하는 데 있어 중요한 개념이다.
Profile은 하나 이상의 Service를 가지고 있다.
모든 Service는 적어도 하나의 characteristic 가지고 있다.
Service는 센서 값 읽기, 정보 수집 등을 한다.
Characteristic 에 실제 데이터 값이 저장되어 있다.
Characteristic은 Broadcast, Read, Write, Notify, Indicate 등의 속성 값을 가진다.
UUID(Universally Unique Identifier) 는 128bit 숫자로 구성되며 SIG(Bluetooth Special Interest Group)에서 지정하고 있으나, 사용자가 특정 uuid를 만들 수도 있다.

## Slide 7
BLE with ESP32  ESP32 BLE Scan 1/3
파일 > 예제 > ESP32_BLE_Arduino > BLE_scan
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEScan.h>
#include <BLEAdvertisedDevice.h>
int scanTime = 5; // in seconds
BLEScan* pBLEScan;
class MyAdvertisedDeviceCallbacks: public BLEAdvertisedDeviceCallbacks {
void onResult(BLEAdvertisedDevice advertisedDevice) {
Serial.printf("Advertised Device: %s \n", advertisedDevice.toString().c_str());
}
};

## Slide 8
BLE with ESP32  ESP32 BLE Scan 2/3
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Scanning...");
BLEDevice::init("");
pBLEScan = BLEDevice::getScan(); //create new scan
pBLEScan->setAdvertisedDeviceCallbacks(new MyAdvertisedDeviceCallbacks());
pBLEScan->setActiveScan(true); //active scan uses more power, but get results faster
pBLEScan->setInterval(100);
pBLEScan->setWindow(99); // less or equal setInterval value
}

## Slide 9
setWindow() , setInterval()
 | Interval | Window
의미 | BLE가 스캔을 시작하는 간격 | BLE가 실제 신호를 듣는 시간
범위 | 최소 2.5msec ~ 최대 10.24sec | 최소 2.5msec ~ 최대 setInterval() 값
권장 설정 | setWindow()보다 커야 함 | setInterval 보다 작거나 같아야 함
전력 소비 | 값이 크면, BLE 검색 빈도가 낮아져 전력 소비 감소 | 값이 크면, BLE를 듣는 시간이 증가하여 전력 소비 증가

## Slide 10
BLE with ESP32  ESP32 BLE Scan 3/3
void loop() {
// put your main code here, to run repeatedly:
BLEScanResults *foundDevices = pBLEScan->start(scanTime, false);
Serial.print("Devices found: ");
Serial.println(foundDevices->getCount());
Serial.println("Scan done!");
pBLEScan->clearResults(); // delete results fromBLEScan buffer to release memory
delay(2000);
}

## Slide 11
BLE with ESP32  ESP32 BLE Scan : 동작 결과

## Slide 12
Quiz : 특정 MAC 주소 값을 가지는 BLE 단말기 데이터 표시하기
온도, 습도를 전송하는 BLE 단말기 값을 파싱하여 MAC 주소, 온도, 습도를 출력해보자
Advertised Device: Name: sps, Address: fb:3f:8f:97:09:57, manufacturer data: 6b09f70c0106095408,
manufacturer data: 6b09f70c0106095408,
6b09 f70c 01 0609 54 08,
온도 습도
온도 : 6b09 = 0x096b = 2411  24.11℃
습도 : f70c = 0x0cf7 = 3319  33.19%

## Slide 13
Quiz : 특정 MAC 주소 값을 가지는 BLE 단말기 데이터 표시하기  풀이
먼저 device name이 “sps” 인 packet만 출력
const char* BlePacket;
BlePacket = advertisedDevice.toString().c_str();
char* deviceName = strstr(BlePacket, "sps");
if(deviceName != NULL){
Serial.println(deviceName);
}

## Slide 14
Quiz : 특정 MAC 주소 값을 가지는 BLE 단말기 데이터 표시하기  풀이
manufacturer data; 뒤에 있는 온도, 습도 값을 parsing 한다.
char* deviceName = strstr(BlePacket, "sps");
if(deviceName != NULL){
Serial.println(deviceName);
char* FactData = strstr(deviceName, "data:");
Serial.println(FactData);
if(FactData != NULL){
tempData[0]= atohex(FactData[8]);
tempData[1]= atohex(FactData[9]);
tempData[2]= atohex(FactData[6]);
tempData[3]= atohex(FactData[7]);
temperature = (tempData[0]<<16)+(tempData[1]<<8)+(tempData[2]<<4)+(tempData[3]);
temperaturef = (float)(temperature * 0.01);
Serial.printf("temperature = %.2f \n", temperaturef);

## Slide 15
Quiz : 특정 MAC 주소 값을 가지는 BLE 단말기 데이터 표시하기  풀이
manufacturer data; 뒤에 있는 온도, 습도 값을 parsing 한다.
humiData[0]= atohex(FactData[12]);
humiData[1]= atohex(FactData[13]);
humiData[2]= atohex(FactData[10]);
humiData[3]= atohex(FactData[11]);
humidity = (humiData[0]<<16)+(humiData[1]<<8)+(humiData[2]<<4)+(humiData[3]);
humidityf = (float)(humidity * 0.01);
Serial.printf("humidity = %.2f\n", humidityf);
}
}

## Slide 16
Quiz : 특정 MAC 주소 값을 가지는 BLE 단말기 데이터 표시하기  풀이
출력 결과