## Slide 1
마이크로프로세서 제어
기초 – ESP32  Arduino IDE
https://github.com/heartcom/ESP32

## Slide 2
목 차
개발키트 소개 (ESP32-DevKit)
ESP32 개발 환경 구축
GPIO, PWM 제어
ADC
Deep Sleep
ESP32 Web Server 설계
ESP32 Async Web Server 설계
ESP32 Web Server using SPIFFS
Firebase(Realtime Database)
ESP32 CAM take photo, display in Web Server
ESP 32 CAM Save picture in Firebase Storage
ESP32 CAM Take and Send photos via Email Using an SMTP Server

## Slide 3
개발 키트 : ESP32-DevKitC V4
ESP32-DevKitC는 Espressif에서 제작한 소형 ESP32 기반 개발 보드입니다.
대부분의 I/O 핀이 양쪽 핀 헤더에 연결되어 있어 주변 장치와 쉽게 인터페이스할 수 있습니다.
개발자는 점퍼 와이어를 사용하여 주변 장치를 연결하거나, ESP32-DevKitC를 브레드보드에 장착하여 사용할 수 있습니다.

## Slide 4
개발 키트 : ESP32-DevKitC V4 보드 구성 살펴보기
esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf (espressif.com)

## Slide 5
개발 키트 : ESP32-DevKitC V4 보드 구성 살펴보기

## Slide 6
개발 키트 : ESP32-DevKitC V4 핀 구성

## Slide 7
개발 키트 : ESP32-DevKitC V4 핀 구성 설명

## Slide 8
개발 키트 : ESP32-devkitc_v4 키트 회로도 (1/2)

## Slide 9
개발 키트 : ESP32-devkitc_v4 키트 회로도 (2/2)

## Slide 10
개발 키트 : ESP32-WROOM-32U 모듈 회로도

## Slide 11
Breadboard 에 키트 부착하기

## Slide 12
ESP32 개발 환경 구축

## Slide 13
ESP32 개발 환경 비교
항목 | Arduino IDE | PLatformIO | ESP-IDF | MicroPython
장점 | 초보자에게 친숙하며 설치와 설정이 간단함. 풍부한 라이브러리와 샘플 코드. 다양한 하드웨어 모듈과의 쉬운 통합. | VS Code와 통합되어 강력한 코드 편집 기능 제공. 멀티 플랫폼 지원 및 다양한 보드와 호환. 디버깅, 라이브러리 관리 등 강력한 기능 포함. | Espressif에서 공식적으로 제공하는 개발 프레임워크. 하드웨어 기능을 가장 세밀하게 제어 가능. FreeRTOS 기반으로 멀티태스킹 지원. | Python 언어로 프로그래밍 가능. 간단하고 빠르게 프로토타입 제작 가능. 코드 실행 및 디버깅이 즉각적.
단점 | 디버깅 기능이 제한적. 복잡한 프로젝트에는 비효율적일 수 있음. | 설치와 설정이 Arduino IDE보다 복잡함. 초보자에게는 학습 곡선이 있음. | 초기 설정이 복잡하며, 높은 학습 곡선.초보자에게는 다소 어려움. | 성능이 C/C++ 기반 환경에 비해 낮음. 일부 기능은 제한적.
사용 사례 | 간단한 IoT 프로젝트나 센서 데이터 처리. | 중대형 프로젝트나 팀 협업 환경. | 고급 IoT 프로젝트, 실시간 처리, 네트워크 프로토콜 구현. | 프로토타이핑, 교육용 프로젝트, 간단한 제어 시스템.

## Slide 14
IDF : IoT Development Framework
IDF는 Internet of Things(IoT) 프로젝트에서 칩의 기능을 최대한 활용할 수 있도록 해주는 프레임워크입니다. 예를 들어, 식물이 물이 필요할 때 SMS를 받거나, 강아지 사료가 떨어졌을 때 이메일을 받거나, 단순히 온도에 대한 보고서를 받고 싶을 때 등, IDF는 이러한 유형의 프로젝트와 그 이상을 위한 완벽한 프레임워크입니다.
ESP-IDF를 사용하여 ESP32를 프로그래밍하는 것은 다음과 같은 여러 가지 장점이 있습니다:
속도: JavaScript나 Python과 같은 인터프리터 언어보다 더 빠르게 실행됩니다.
공간 효율성: IDF 위에 구축된 다른 프레임워크들보다 칩에서 더 적은 공간을 차지합니다.
FreeRTOS 사용: FreeRTOS(Free Real Time Operating System)를 사용하여 애플리케이션을 여러 작은 단위(태스크)로 나누어 복잡한 애플리케이션을 쉽게 관리할 수 있습니다.
칩 제어: IDF는 칩의 특정 핀을 I2C(칩이 센서와 통신할 수 있게 해주는 통신 버스)용으로 구성하는 등, 하드웨어 설정에서 더 많은 제어 권한을 제공합니다. 이는 많은 다른 프레임워크에서 불가능합니다.
메모리 관리: 애플리케이션에 가장 적합한 방식으로 메모리를 관리할 수 있습니다.
구성 시스템: IDF에는 사용자가 맞춤 설정할 수 있는 내장 구성 시스템이 포함되어 있습니다.

## Slide 15
ESP32 개발 과정
시작하기 - ESP32 - — ESP-IDF 프로그래밍 가이드 최신 문서 (espressif.com)

## Slide 16
Arduino IDE 설치
Arduino IDE 2.0 버전은 SPIFFS Filesystem 등 몇가지 기능 지원이 되지 않으므로, Legacy IDE 버전인 1.8.X 를 설치하자.

## Slide 17
Legacy IDE(1.8.X) download
Software | Arduino

## Slide 18
Legacy IDE(1.8.X) install
Software | Arduino
USB Driver 모두 설치.

## Slide 19
Legacy IDE(1.8.X) 실행
Software | Arduino

## Slide 20
Additional Board Manager URLs
Software | Arduino
Installing ESP32 in Arduino IDE (Windows, Mac OS X, Linux) | Random Nerd Tutorials
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.json
복사  붙여넣기

## Slide 21
보드 매니저에 ESP32 보드 추가
Installing ESP32 in Arduino IDE (Windows, Mac OS X, Linux) | Random Nerd Tutorials
설치
esp32 버전은 반드시 3.0.1 로 설치해야 함
최신 버전은 Web 연결시 보드 Reset 됨

## Slide 22
동작 확인 (1/3)
Installing ESP32 in Arduino IDE (Windows, Mac OS X, Linux) | Random Nerd Tutorials
ESP32 실습 보드를 PC에 연결하자.
실습 보드를 선택하고 포트를 연결한다.
반드시 포트 설정해주어야 한다.
ESP32 Dev Module

## Slide 23
동작 확인 (2/3)
Installing ESP32 in Arduino IDE (Windows, Mac OS X, Linux) | Random Nerd Tutorials
아두이노에서 제공하는 예제 파일을 실행하여 정상동작하는지 확인하자.
펌웨어 다운로드

## Slide 24
동작 확인 (3/3)
Installing ESP32 in Arduino IDE (Windows, Mac OS X, Linux) | Random Nerd Tutorials
시리얼 모니터 창을 열어
출력 내용 확인.

## Slide 25
Digital Input/Output

## Slide 26
Digital Outputs
pinMode(GPIO, OUTPUT);
1. 원하는 핀을 출력으로 설정
GPIO 항목에 핀 번호를 적어주면 된다.
2. 설정한 핀으로 High, Low 상태 출력
digitalWrite(GPIO, STATE);
STATE 항목에 High, Low를 적어주면 된다.

## Slide 27
Digital Input
pinMode(GPIO, INPUT);
1. 원하는 핀을 입력으로 설정
GPIO 항목에 핀 번호를 적어주면 된다.
2. 설정한 핀 상태 읽기
digitalRead(GPIO);
GPIO 항목에 핀 번호를 적어주면 된다.

## Slide 28
GPIO 실습  하드웨어 구성
ESP32 Digital Inputs and Digital Outputs (Arduino IDE) | Random Nerd Tutorials

## Slide 29
GPIO 실습  하드웨어 구성
ESP32 Digital Inputs and Digital Outputs (Arduino IDE) | Random Nerd Tutorials
setup() 함수에서 시리얼 정의
buttonPin 입력으로 정의
ledPin 출력으로 정의
버튼 입력 변수에 저장
버튼 상태 출력
버튼이 high 이면 LED ON
아니면 LED OFF

## Slide 30
PWM
Pulse Width Modulation

## Slide 31
PWM 개념
주기는 고정, On pulse 폭을 변경

## Slide 32
PWM 개념
ESP32를 사용하여 Arduino IDE에서 PWM 신호를 생성하는 방법을 배워보자.
PWM을 사용하는 두 가지 방법이 있다.
analogWrite를 사용하는 방법과 LEDC API를 사용하는 방법이다.
예제로 LED의 밝기를 점점 밝게/어둡게 변화시키는 간단한 회로를 만들어 실습해보자.
ESP32에는 LED PWM 컨트롤러가 있으며, 모델에 따라 6개에서 16개의 독립적인 채널을 제공한다.
이 채널들은 서로 다른 특성을 가진 PWM 신호를 생성하도록 설정할 수 있다.
PWM 신호를 생성하고 동일한 결과를 얻기 위해 사용할 수 있는 다양한 함수가 있다.
Arduino 보드처럼 analogWrite를 사용할 수도 있고, LEDC 함수를 사용할 수도 있습니다.

## Slide 33
PWM  analogWrite
void analogWrite(uint8_t pin, int value);
1. 원하는 핀으로 duty cycle 값 입력(범위 : 0~255)
pin 번호와 값 입력
2. PWM resolution 설정
void analogWriteResolution(uint8_t pin, uint8_t resolution);
ESP32는 8, 10, 12, 15 bit PWM resolution을 가짐
3. Frequency 설정
void analogWriteFrequency(uint8_t pin, uint32_t freq);
duty frequency 는 펄스 반복 주기를 변화시킴

## Slide 34
PWM  LEDC Functions
bool ledcAttach(uint8_t pin, uint32_t freq, uint8_t resolution);
1. LEDC pin 설정
ledcAttach 함수는 주어진 주파수와 해상도로 LEDC 핀을 설정한다. LEDC 채널은 자동으로 선택된다.
이 함수는 설정 성공하면 true를 반환, false가 반환되면 오류가 발생한 것이다.
2. LEDC 채널 수동 설정
bool ledcAttachChannel(uint8_t pin, uint32_t freq, uint8_t resolution, uint8_t channel);
이 함수는 설정 성공하면 true를 반환, false가 반환되면 오류가 발생한 것이다.
2. LEDC Write
void ledcWrite(uint8_t pin, uint32_t duty);
PWM 설정 핀 번호와 duty 값을 입력

## Slide 35
PWM 실습  하드웨어 구성
ESP32 PWM with Arduino IDE (Analog Output) | Random Nerd Tutorials

## Slide 36
PWM 실습  Code using analogWrite
// the number of the LED pin
const int ledPin = 16; // 16 corresponds to GPIO 16
void setup() {
// set the LED as an output
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop(){
// increase the LED brightness
for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++){
// changing the LED brightness with PWM
analogWrite(ledPin, dutyCycle);
delay(15);
}
// decrease the LED brightness
for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--){
// changing the LED brightness with PWM
analogWrite(ledPin, dutyCycle);
delay(15);
}
}

## Slide 37
PWM 실습  Code using LEDC API
// the number of the LED pin
const int ledPin = 16; // 16 corresponds to GPIO16
// setting PWM properties
const int freq = 5000;
const int resolution = 8;
void setup(){
// configure LED PWM
ledcAttach(ledPin, freq, resolution);
}
void loop(){
for(int dutyCycle = 0; dutyCycle <= 255; dutyCycle++){
// changing the LED brightness with PWM
ledcWrite(ledPin, dutyCycle);
delay(15);
}
for(int dutyCycle = 255; dutyCycle >= 0; dutyCycle--){
// changing the LED brightness with PWM
ledcWrite(ledPin, dutyCycle);
delay(15);
}
}

## Slide 38
ESP32 OTA(Over-the-Air) Update
AsyncElegantOTA V3 version
ESP32 OTA (Over-the-Air) Updates – ElegantOTA Library with Arduino IDE | Random Nerd Tutorials

## Slide 39
Table of contents
Add the ElegantOTA feature to your web server
Upload new firmware via OTA to the ESP32 board
Upload files to LittleFS via OTA to the ESP32 board
ayushsharma82/ElegantOTA: OTA updates made slick and simple for everyone! (ESP8266, ESP32, RP2040+W, RP2350+W)

## Slide 40
ESP32 OTA Programming
ESP32 OTA (Over-the-Air) Updates – ElegantOTA Library with Arduino IDE | Random Nerd Tutorials

## Slide 41
ElegantOTA Library
이 라이브러리는 내장된 WebServer.h 라이브러리뿐만 아니라, 여러 가지 ESPAsyncWebServer fork 들과도 호환된다.
일반적인 웹 서버에 OTA 기능을 추가하려면 단 3줄의 코드만 추가하면 된다.
이 라이브러리를 사용하면 새로운 펌웨어뿐만 아니라 ESP32 파일 시스템(LittleFS 또는 SPIFFS)에 있는 파일들도 업데이트할 수 있다.
아름답고 현대적인 웹 인터페이스를 제공한다.
추가 기능이 포함된 유료 프로 버전도 제공된다.

## Slide 42
OTA Updates with ElegantOTA Library – Quick Summary
라이브러리 Install : ElegantOTA, AsyncTCP, ESPAsyncWebServer
Arduino sketch 제일 위에 ElegantOTA include #include <ElegantOTA.h>
server.begin() 호출 전에 setup() 함수 안에 ElegantOTA.begin(&server); 추가
loop() 안에 ElegantOTA.loop(); 추가
http://<IPAddress>/update 에 접속하여 OTA update를 실행한다.

## Slide 43
Installing the ElegantOTA Library
스케치  라이브러리 포함하기  라이브러리 관리
검색  ElegantOTA

## Slide 44
Enable Async Mode
C:\Users\<사용자이름>\Documents\Arduino\libraries\ElegantOTA\src
ElegantOTA Library 설치 폴더로 이동
ElegrantTOA.h 열기
ELEGANTOTA_USE_ASYNC_WEBSERVER 1 (default = 0)
저장

## Slide 45
Install AsyncTCP and ESP Async WebServer Libraries
스케치  라이브러리 포함하기  라이브러리 관리
검색  ESPAsyncWebServer 설치
검색  AsyncTCP 설치

## Slide 46
Code 1/2
#include <Arduino.h>
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <ElegantOTA.h>
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
AsyncWebServer server(80);
void setup(void) {
Serial.begin(115200);
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
Serial.println(""); //
WIFI_STA | Station mode (일반적인 인터넷 연결 방식)
WIFI_AP | Acess Point mode (ESP가 Hot spot 가능)
WIFI_AP_STA | 동시 모드

## Slide 47
Code 2/2
// Wait for connection
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
}
Serial.println("");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request) {
request->send(200, "text/plain", "Hi! I am ESP32.");
});
server.begin();
Serial.println("HTTP server started");
ElegantOTA.begin(&server); // Start ElegantOTA
}
void loop(void) { ElegantOTA.loop(); }

## Slide 48
코드 실행

## Slide 49
코드 실행  update
.bin format file 필요
스케치  컴파일된 바이너리 내보내기 클릭
생성된 .bin 파일 upload

## Slide 50
ADC
Analog Digital Converor
ESP32 Analog Input with Arduino IDE | Random Nerd Tutorials

## Slide 51
ADC range
4095
= 12bit

## Slide 52
ADC 하드웨어 구성

## Slide 53
ADC code
// Potentiometer is connected to GPIO 34 (Analog ADC1_CH6)
const int potPin = 34;
// variable for storing the potentiometer value
int potValue = 0;
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000);
}
void loop() {
// Reading potentiometer value
potValue = analogRead(potPin);
Serial.println(potValue);
delay(500);
}

## Slide 54
Interrupts Timers
이번 수업에서는 ESP32와 PIR 모션 센서를 사용하여 움직임을 감지하는 방법을 보여준다.
이 예제에서 움직임이 감지되면(인터럽트가 발생하면), ESP32가 타이머를 시작하고 LED를 미리 정의된 시간 동안 켠다.
타이머가 카운트다운을 완료하면 LED는 자동으로 꺼진다.

## Slide 55
Interrupt 소개
PIR 모션 센서를 사용하여 이벤트를 트리거하려면 인터럽트를 사용한다.
인터럽트는 마이크로컨트롤러 프로그램에서 자동으로 작업을 수행하도록 하며, 타이밍 문제를 해결하는 데 유용하다.
인터럽트를 사용하면 핀의 현재 값을 지속적으로 확인할 필요가 없다.
인터럽트를 통해 변화가 감지되면 이벤트가 트리거되고(특정 함수가 호출됨) 동작이 실행된다.
Arduino IDE에서 인터럽트를 설정하려면 attachInterrupt() 함수를 사용한다.
이 함수는 다음과 같은 인수를 받는다: GPIO 핀, 실행할 함수의 이름, 그리고 모드이다.
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GPIO), function, mode);

## Slide 56
Interrupt 소개
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(GPIO), function, mode);
digitalPinToInterrupt(27) 인터럽트로 지정할 핀 번호를 입력한다.
function 인터럽트가 발생하면 실행될 함수 이름을 입력한다.
mode
LOW: to trigger the interrupt whenever the pin is LOW;
HIGH: to trigger the interrupt whenever the pin is HIGH;
CHANGE: to trigger the interrupt whenever the pin changes value – for example from HIGH to LOW or LOW to HIGH;
FALLING: for when the pin goes from HIGH to LOW;
RISING: to trigger when the pin goes from LOW to HIGH.

## Slide 57
하드웨어 구성

## Slide 58
code (1/3)
#define timeSeconds 10
// Set GPIOs for LED and PIR Motion Sensor
const int led = 26;
const int motionSensor = 27;
// Timer: Auxiliary variables
unsigned long now = millis();
unsigned long lastTrigger = 0;
boolean startTimer = false;
boolean motion = false;
void IRAM_ATTR detectsMovement() {
digitalWrite(led, HIGH);
startTimer = true;
lastTrigger = millis();
}

## Slide 59
code (2/3)
void setup() {
// Serial port for debugging purposes
Serial.begin(115200);
// PIR Motion Sensor mode INPUT_PULLUP
pinMode(motionSensor, INPUT_PULLUP);
// Set motionSensor pin as interrupt, assign interrupt function and set RISING mode
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(motionSensor), detectsMovement, RISING);
// Set LED to LOW
pinMode(led, OUTPUT);
digitalWrite(led, LOW);
}

## Slide 60
code (3/3)
void loop() {
// Current time
now = millis();
if((digitalRead(led) == HIGH) && (motion == false)) {
Serial.println("MOTION DETECTED!!!");
motion = true;
}
// Turn off the LED after the number of seconds defined in the timeSeconds variable
if(startTimer && (now - lastTrigger > (timeSeconds*1000))) {
Serial.println("Motion stopped...");
digitalWrite(led, LOW);
startTimer = false;
motion = false;
}
}

## Slide 61
Deep Sleep
ESP32를 Deep Sleep 모드로 전환하는 방법과 이를 깨우는 다양한 모드 (타이머 웨이크업, 터치 웨이크업, 외부 웨이크업)를 살펴보자.
ESP32 Deep Sleep with Arduino IDE and Wake Up Sources | Random Nerd Tutorials

## Slide 62
Deep Sleep Mode 소개
ESP32는 다음과 같은 Sleep mode가 있다. - Active mode - Modem Sleep mode - Light Sleep mode - Deep Sleep mode - Hibernation mode

## Slide 63
Deep Sleep Mode 소모 전류

## Slide 64
RF 동작시 소모 전류

## Slide 65
Deep Sleep Mode 소개
ESP32를 딥 슬립 모드로 설정하면 전력 소비가 줄어들고 배터리 수명이 길어진다.
ESP32가 딥 슬립 모드에 있을 때는 작동 중에 더 많은 전력을 소비하는 활동을 중단하고, 중요한 일이 발생했을 때 프로세서를 깨우기 위해 필요한 최소한의 활동만 남겨둔다.
딥 슬립 모드에서는 CPU나 Wi-Fi 활동이 이루어지지 않지만, 초저전력(ULP) 보조 프로세서는 여전히 작동할 수 있다.
ESP32가 딥 슬립 모드에 있을 때, RTC 메모리도 전원이 공급되므로 ULP 보조 프로세서를 위한 프로그램을 작성하여 RTC 메모리에 저장하고, 이를 통해 주변 장치, 내부 타이머, 내부 센서에 접근할 수 있다.
이 운영 모드는 외부 이벤트나 타이머 또는 둘 다에 의해 메인 CPU를 깨워야 하며, 최소한의 전력 소비를 유지해야 하는 경우에 유용하다.

## Slide 66
RTC_GPIO Pins
딥 슬립 모드 중에는 일부 ESP32 핀을 ULP 보조 프로세서가 사용할 수 있다. 특히 RTC_GPIO 핀과 터치 핀이 해당된다.
ESP32 데이터시트에는 RTC_GPIO 핀을 식별할 수 있는 표가 제공된다.
그 표를 참고하거나, 아래의 핀 배치를 살펴보고 다양한 RTC_GPIO 핀을 찾을 수 있다.

## Slide 67
RTC_GPIO Pins

## Slide 68
Wake Up Sources
ESP32를 딥 슬립 모드로 설정한 후, 이를 깨울 수 있는 여러 가지 방법이 있다.
1. 타이머를 사용하여 미리 정의된 시간 동안 ESP32를 깨울 수 있다.
2. 터치 핀을 사용할 수 있습니다.
3. 외부 웨이크업 사용 하나의 외부 웨이크업 소스를 사용하거나 여러 외부 웨이크업 소스를 사용할 수 있다.
4. ULP 보조 프로세서를 사용하여 깨울 수도 있다.

## Slide 69
Writing a Deep Sleep Sketch
ESP32를 딥 슬립 모드로 전환한 후 깨우는 스케치를 작성하려면 다음 사항을 염두에 두어야 한다,
1. 웨이크업 소스를 설정해야 한다. 이는 ESP32를 깨우는 방법을 설정하는 것이다. 하나의 웨이크업 소스를 사용할 수도 있고, 여러 개의 웨이크업 소스를 조합할 수도 있다.
2. 딥 슬립 모드 동안 어떤 주변 장치를 끌지 또는 켤지를 결정할 수 있다. 그러나 기본적으로 ESP32는 정의한 웨이크업 소스에 필요하지 않은 주변 장치는 자동으로 전원을 차단한다. 3. 마지막으로 esp_deep_sleep_start() 함수를 사용하여 ESP32를 딥 슬립 모드로 전환한다.

## Slide 70
Timer Wake Up
ESP32는 딥 슬립 모드로 들어갔다가 미리 정의된 시간 간격으로 깨어날 수 있다.
이 기능은 낮은 전력 소비를 유지하면서 시간 스탬핑이나 일일 작업이 필요한 프로젝트에 특히 유용하다.
ESP32의 RTC 컨트롤러에는 미리 정의된 시간이 지난 후 ESP32를 깨울 수 있는 내장 타이머가 있다.
esp_sleep_enable_timer_wakeup(time_in_us)

## Slide 71
code 살펴보기 : 예제  ESP32  DeepSleep  TimerWakeUp

## Slide 72
DeepSleep  TimerWakeUp code 분석
#define uS_TO_S_FACTOR 1000000ULL /* Conversion factor for micro seconds to seconds */ #define TIME_TO_SLEEP 5 /* Time ESP32 will go to sleep (in seconds) */
1. Sleep Time 정의
이 예제에서는 마이크로초에서 초로 변환하는 변환 계수를 사용하여, TIME_TO_SLEEP 변수에 슬립 시간을 초 단위로 설정할 수 있다. 이 경우, 예제는 ESP32를 5초 동안 딥 슬립 모드로 전환한다.
ESP32는 RTC 부분에 8KB의 SRAM, 즉 RTC 패스트 메모리를 갖추고 있다. 여기 저장된 데이터는 딥 슬립 중에도 지워지지 않지만, 리셋 버튼(ESP32 보드의 EN 버튼)을 누르면 지워진다.
RTC 메모리에 데이터를 저장하려면, 변수 정의 앞에 RTC_DATA_ATTR를 추가하기만 하면 된다.
예제에서는 bootCount 변수를 RTC 메모리에 저장한다. 이 변수는 ESP32가 딥 슬립에서 깨어난 횟수를 센다.
2. Save Data on RTC Memories
RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;

## Slide 73
DeepSleep  TimerWakeUp code 분석
3. Wake Up Reason ( wake up 발생 사유 출력 )
void print_wakeup_reason() { esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason; wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause(); switch (wakeup_reason) { case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0: Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_IO"); break; case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1: Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_CNTL"); break; case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER: Serial.println("Wakeup caused by timer"); break; case ESP_SLEEP_WAKEUP_TOUCHPAD: Serial.println("Wakeup caused by touchpad"); break; case ESP_SLEEP_WAKEUP_ULP: Serial.println("Wakeup caused by ULP program"); break; default: Serial.printf("Wakeup was not caused by deep sleep: %d\n", wakeup_reason); break; } }

## Slide 74
DeepSleep  TimerWakeUp code 분석
4. setup()
++bootCount; Serial.println("Boot number: " + String(bootCount));
esp_sleep_enable_timer_wakeup(TIME_TO_SLEEP * uS_TO_S_FACTOR);
esp_deep_sleep_start()
bootCount 출력
wakeup timer 설정, 여기서는 5초
sleep 모드 시작
이제 5초 마다 깨어나서 bootCount를 출력한다.

## Slide 75
DeepSleep  TimerWakeUp code 실행

## Slide 76
Touch Wake-Up
touchSleepWakeUpEnable(TOUCH_PIN, THRESHOLD);
Arduino IDE에서는 다음 함수를 사용해야 하며, 인수로 터치 핀과 터치 임계값을 전달한다:
Example code : 파일  예제  ESP32  DeepSleep  TouchWakeUp
ESP32 Deep Sleep with Arduino IDE and Wake Up Sources | Random Nerd Tutorials

## Slide 77
Touch Wake-Up Code 분석
1. Threshold 설정
먼저 해야 할 일은 터치 핀에 대한 임계값을 설정하는 것이다.
#define THRESHOLD 40 // Greater the value, more the sensitivity
임계값은 터치 핀에서 읽은 값이 40 미만일 때 ESP32를 깨운다는 것을 의미한다. 원하는 민감도에 따라 이 값을 조정할 수 있습니다.
중요: 그러나 ESP32-S2 또는 ESP32-S3 모델을 사용하는 경우, 작동 방식이 조금 다르다. 그래서 해당 보드에 대해 다른 임계값을 정의하는 코드 섹션이 따로 있으며, 값이 낮을수록 민감도가 더 높아지는 칩셋도 있다.
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32
#define THRESHOLD 40 // Greater the value, more the sensitivity
#else // ESP32-S2 and ESP32-S3 + default for other chips (to be adjusted)
#define THRESHOLD 5000 // Lower the value, more the sensitivity
#endif

## Slide 78
Touch Wake-Up Code 분석
2. Wake-up Source 로서 Touch pin 설정
터치 핀을 웨이크업 소스로 설정하려면 touchSleepWakeUpEnable() 함수를 사용할 수 있다.
이 함수는 터치 핀과 보드를 깨울 임계값을 인수로 받는다.
이 예제에서는 **GPIO 15 (T3)**와 **GPIO 27 (T7)**을 동일한 임계값으로 웨이크업 소스로 설정하였다.
#if CONFIG_IDF_TARGET_ESP32 // Setup sleep wakeup on Touch Pad 3 + 7 (GPIO15 + GPIO 27) touchSleepWakeUpEnable(T3, THRESHOLD); touchSleepWakeUpEnable(T7, THRESHOLD);
ESP32-S2 또는 S3 모델을 사용하는 경우, 예제는 **GPIO 3 (T3)**에서만 웨이크업을 정의하였다. 사용하는 보드 모델에 따라 터치 핀 번호가 다를 수 있다는 점에 유의하여야 한다.
#else // ESP32-S2 + ESP32-S3 // Setup sleep wakeup on Touch Pad 3 (GPIO3) touchSleepWakeUpEnable(T3, THRESHOLD);

## Slide 79
하드웨어 설정

## Slide 80
code 실행
감도가 예민하면, threshold 값을 낮추어야 한다.
실험 결과 감도가 너무 높아 10으로 수정함.

## Slide 81
External Wake Up(ext0)
타이머와 터치 핀 외에도, ESP32는 핀 신호 값을 변경하여(예: 버튼을 누르는 것) 딥슬립 상태에서 깨어날 수 있다.
이를 외부 웨이크업이라고 한다.
외부 웨이크업에는 ext0과 ext1 두 가지 옵션이 있다.

## Slide 82
External Wake Up(ext0)
핀을 이용해 ESP32를 깨울 수 있으며, RTC GPIOs 를 사용한다.
따라서 이 웨이크업 소스를 요청하면 딥슬립 중에도 RTC 주변 장치가 유지된다.
이 웨이크업 소스를 사용하려면 다음 함수를 사용한다.
esp_sleep_enable_ext0_wakeup(GPIO_NUM_X, level)
첫번째 인수에는 핀 번호를 입력하고 두 번째 인수 level 은 1 또는 0 으로 설정할 수 있다. 트리거 상태를 의미한다.

## Slide 83
External Wake Up(ext1)
이 모드에서는 RTC 주변 장치와 RTC 메모리 전원을 차단할 수 있다.
esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io(bitmask, mode);
이 함수는 두 개의 인수를 받는다:
웨이크업을 트리거할 GPIO 번호의 비트마스크
모드: ESP32를 깨우는 논리로, 다음 중 하나를 선택할 수 있다:
  - ESP_EXT1_WAKEUP_ALL_LOW: 모든 GPIO가 LOW로 변할 때 웨이크업
  - ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH: GPIO 중 하나라도 HIGH로 변할 때 웨이크업

## Slide 84
Code 분석
파일  예제  ESP32  DeepSleep  ExternalWakeUp
#include "driver/rtc_io.h"
#define BUTTON_PIN_BITMASK(GPIO) (1ULL << GPIO) // 2 ^ GPIO_NUMBER in hex
#define USE_EXT0_WAKEUP 1 // 1 = EXT0 wakeup, 0 = EXT1 wakeup
#define WAKEUP_GPIO GPIO_NUM_33 // Only RTC IO are allowed - ESP32 Pin example
RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;
/* Method to print the reason by which ESP32 has been awaken from sleep */
void print_wakeup_reason() {
esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason;
wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();
switch (wakeup_reason) {
case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0: Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_IO"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1: Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_CNTL"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER: Serial.println("Wakeup caused by timer"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_TOUCHPAD: Serial.println("Wakeup caused by touchpad"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_ULP: Serial.println("Wakeup caused by ULP program"); break;
default: Serial.printf("Wakeup was not caused by deep sleep: %d\n", wakeup_reason); break;
}
}
C에서 1은 부호있는 32비트 상수이기 때문에, 64비트를 사용할 때에는 1뒤에 ULL을 붙여줘야 한다.

## Slide 85
Code 분석
파일  예제  ESP32  DeepSleep  ExternalWakeUp
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000); //Take some time to open up the Serial Monitor
//Increment boot number and print it every reboot
++bootCount;
Serial.println("Boot number: " + String(bootCount));
//Print the wakeup reason for ESP32
print_wakeup_reason();
#if USE_EXT0_WAKEUP
esp_sleep_enable_ext0_wakeup(WAKEUP_GPIO, 1); //1 = High, 0 = Low
rtc_gpio_pullup_dis(WAKEUP_GPIO);
rtc_gpio_pulldown_en(WAKEUP_GPIO);
#else // EXT1 WAKEUP
esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io(BUTTON_PIN_BITMASK(WAKEUP_GPIO), ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH);
rtc_gpio_pulldown_en(WAKEUP_GPIO); // GPIO33 is tie to GND in order to wake up in HIGH
rtc_gpio_pullup_dis(WAKEUP_GPIO); // Disable PULL_UP in order to allow it to wakeup on HIGH
#endif
//Go to sleep now
Serial.println("Going to sleep now");
esp_deep_sleep_start();
Serial.println("This will never be printed");
}
void loop() { }

## Slide 86
Code 분석 . Save Data on RTC Memories
ESP32에서는 RTC 메모리에 데이터를 저장할 수 있다.
ESP32에는 RTC 부분에 8kB의 SRAM이 있으며, 이를 RTC 빠른 메모리(RTC fast memory)라고 한다.
이곳에 저장된 데이터는 딥슬립 중에도 삭제되지 않는다.
그러나 ESP32 보드에서 리셋 버튼(EN으로 표시된 버튼)을 누르면 데이터가 삭제된다.
RTC 메모리에 데이터를 저장하려면 변수 정의 앞에 RTC_DATA_ATTR을 추가하기만 하면 된다.
예제에서는 bootCount 변수를 RTC 메모리에 저장한다.
이 변수는 ESP32가 딥슬립에서 몇 번 깨어났는지 카운트한다.
RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;

## Slide 87
Code 분석 . Internal Pull-Up and Pull-Down Resistors
rtc_gpio_pullup_dis(WAKEUP_GPIO); rtc_gpio_pulldown_en(WAKEUP_GPIO);
rtc_gpio_pullup_dis() 함수는 웨이크업 GPIO의 내부 풀업 저항을 비활성화한다. 이는 핀이 의도치 않게 HIGH 상태로 유지되지 않도록 보장한다. 풀업 저항이 활성화되어 있으면 핀이 HIGH 상태를 유지하여 원치 않는 웨이크업이 발생할 수 있기 때문에 중요하다.
rtc_gpio_pulldown_en() 함수는 웨이크업 GPIO의 내부 풀다운 저항을 활성화한다. 이를 통해 핀이 유효한 웨이크업 신호(HIGH)를 받을 때까지 LOW 상태로 유지되도록 보장한다. 핀에 풀다운 저항을 설정함으로써 딥슬립 동안 안정적인 LOW 상태를 유지하게 된다.
이러한 안정성은 지정된 GPIO 핀이 외부의 HIGH 신호를 받아 웨이크업 조건 (esp_sleep_enable_ext0_wakeup(WAKEUP_GPIO, 1))과 일치할 때만 ESP32가 깨어나도록 보장한다.

## Slide 88
하드웨어 구성
ESP32 Deep Sleep with Arduino IDE and Wake Up Sources | Random Nerd Tutorials

## Slide 89
실행 화면

## Slide 90
ext1
앞의 방법은 푸시버튼을 사용해 ESP32를 깨우고 특정 작업을 실행하려는 경우 유용하다. 하지만 이 방법으로는 단 하나의 GPIO만 웨이크업 소스로 사용할 수 있다.
그렇다면 여러 버튼을 사용하여 각각 ESP를 깨우고 서로 다른 작업을 수행하도록 하려면 어떻게 해야 할까?
ext1 웨이크업 소스를 사용하면 여러 GPIO를 이용해 ESP32를 깨울 수 있으며, 웨이크업을 트리거한 GPIO에 따라 서로 다른 작업을 수행할 수 있다.
esp_sleep_enable_ext0_wakeup() 함수 대신, esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io() 함수를 사용한다.
esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io(BUTTON_PIN_BITMASK(WAKEUP_GPIO), ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH);
ext1 실행하려면 코드의 시작 부분에서 USE_EXT0_WAKEUP 변수를 0으로 설정해야 한다.
#define USE_EXT0_WAKEUP 0 // 1 = EXT0 wakeup, 0 = EXT1 wakeup

## Slide 91
esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io() function
esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io(BUTTON_PIN_BITMASK(WAKEUP_GPIO), ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH);
첫 번째 인수는 웨이크업 소스로 사용할 GPIO의 비트마스크이며, 두 번째 인수는 ESP32를 깨우는 논리(high, low)이다.
GPIOs Bitmask - GPIO 비트마스크를 정의하려면 코드 시작 부분에 정의된 BUTTON_PIN_BITMASK() 매크로를 사용할 수 있다.
#define BUTTON_PIN_BITMASK(GPIO) (1ULL << GPIO) // 2 ^ GPIO_NUMBER in hex
- BUTTON_PIN_BITMASK(GPIO)는 특정 GPIO에 대한 비트마스크를 생성하는 매크로이다. 함수는 아니지만, 인수를 받아 값을 반환한다는 점에서 함수와 비슷하게 동작한다.
따라서 특정 GPIO에 대한 비트마스크를 반환하려면 다음과 같이 호출하면 된다:
BUTTON_PIN_BITMASK(WAKEUP_GPIO)

## Slide 92
Bitmask for Multiple GPIOs
이 코드에서 각 BUTTON_PIN_BITMASK(GPIO)는 특정 GPIO 핀에 해당하는 비트를 생성하며, ‘|’ 연산자를 사용하여 여러 핀의 비트를 결합한다.
결과적으로, bitmask는 여러 GPIO 핀을 나타내는 비트마스크를 포함하게 된다.
GPIO 핀 2와 15에 대한 비트마스크를 생성하려고 한다고 가정해보자. 이를 위해 각 핀에 대한 개별 비트마스크를 다음과 같이 결합할 수 있다:
uint64_t bitmask = BUTTON_PIN_BITMASK(GPIO_NUM_2) | BUTTON_PIN_BITMASK(GPIO_NUM_15);

## Slide 93
Wake-Up Mode
esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io() 함수의 두 번째 인수는 웨이크업 모드를 지정한다. 이전에 살펴본 것처럼, 선택 가능한 옵션은 다음과 같다:
ESP_EXT1_WAKEUP_ALL_LOW: 모든 GPIO가 Low 상태가 될 때 웨이크업
ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH: 선택된 GPIO 중 하나라도 High 상태가 될 때 웨이크업
만약 ESP32-S2, ESP32-S3, ESP32-C6 또는 ESP32-H2를 사용 중이라면, 사용 가능한 모드는 다음과 같습니다:
ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_LOW: 선택된 GPIO 중 하나라도 Low 상태가 될 때 웨이크업
ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH: 선택된 GPIO 중 하나라도 High 상태가 될 때 웨이크업
특정 예제에서는 ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH를 사용하고 있다. 따라서 비트마스크에 포함된 GPIO 중 하나라도 High 상태가 되면 ESP32가 웨이크업된다.
ext0와 마찬가지로, 웨이크업 GPIO의 안정적인 읽기를 보장하기 위해 내부 풀업 저항(pull-up resistors)을 비활성화하고 풀다운 저항(pull-down resistors)을 활성화한다.

## Slide 94
External Wake Up – Multiple GPIOs
이제 ESP32를 서로 다른 버튼을 사용해 웨이크업할 수 있으며, 어떤 버튼이 웨이크업을 유발했는지 식별할 수 있어야 한다. 이 예제에서는 GPIO 2와 GPIO 15를 웨이크업 소스로 사용한다.

## Slide 95
Code Multiple GPIOs – External Wake-Up
GPIO 15와 GPIO 2를 사용하기 위한 비트마스크를 생성하고, ext1을 웨이크업 소스로 활성화하며, 웨이크업을 유발한 GPIO를 식별하는 함수를 작성하는 방법은 다음과 같다:
GPIO 15와 GPIO 2를 사용하기 위한 비트마스크 생성: 이전과 같이 비트 OR 연산을 사용하여 비트마스크를 생성한다.
ext1을 웨이크업 소스로 활성화: esp_sleep_enable_ext1_wakeup() 함수를 사용한다.
웨이크업을 유발한 GPIO 식별 함수 생성: esp_sleep_get_ext1_wakeup_status() 함수를 사용하여 웨이크업 상태를 확인한다.

## Slide 96
Code (1/3)
#include "driver/rtc_io.h"
#define BUTTON_PIN_BITMASK(GPIO) (1ULL << GPIO) // 2 ^ GPIO_NUMBER in hex
#define WAKEUP_GPIO_2 GPIO_NUM_2 // Only RTC IO are allowed - ESP32 Pin example
#define WAKEUP_GPIO_15 GPIO_NUM_15 // Only RTC IO are allowed - ESP32 Pin example
// Define bitmask for multiple GPIOs
uint64_t bitmask = BUTTON_PIN_BITMASK(WAKEUP_GPIO_2) | BUTTON_PIN_BITMASK(WAKEUP_GPIO_15);
RTC_DATA_ATTR int bootCount = 0;
/* Method to print the GPIO that triggered the wakeup */
void print_GPIO_wake_up(){
int GPIO_reason = esp_sleep_get_ext1_wakeup_status(); // Return wake-up’s GPIO bitmask
Serial.print("GPIO that triggered the wake up: GPIO ");
Serial.println((log(GPIO_reason))/log(2), 0); // print GPIO number
}

## Slide 97
Code (2/3)
/* Method to print the reason by which ESP32 has been awaken from sleep */
void print_wakeup_reason() {
esp_sleep_wakeup_cause_t wakeup_reason;
wakeup_reason = esp_sleep_get_wakeup_cause();
switch (wakeup_reason) {
case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT0:
Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_IO"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_EXT1:
Serial.println("Wakeup caused by external signal using RTC_CNTL");
print_GPIO_wake_up(); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_TIMER:
Serial.println("Wakeup caused by timer"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_TOUCHPAD:
Serial.println("Wakeup caused by touchpad"); break;
case ESP_SLEEP_WAKEUP_ULP:
Serial.println("Wakeup caused by ULP program"); break;
default:
Serial.printf("Wakeup was not caused by deep sleep: %d\n", wakeup_reason); break;
}
}

## Slide 98
Code (3/3)
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(1000); //Take some time to open up the Serial Monitor
//Increment boot number and print it every reboot
++bootCount;
Serial.println("Boot number: " + String(bootCount));
//Print the wakeup reason for ESP32
print_wakeup_reason();
//Use ext1 as a wake-up source
esp_sleep_enable_ext1_wakeup_io(bitmask, ESP_EXT1_WAKEUP_ANY_HIGH);
// enable pull-down resistors and disable pull-up resistors
rtc_gpio_pulldown_en(WAKEUP_GPIO_2);
rtc_gpio_pullup_dis(WAKEUP_GPIO_2);
rtc_gpio_pulldown_en(WAKEUP_GPIO_15);
rtc_gpio_pullup_dis(WAKEUP_GPIO_15);
Serial.println("Going to sleep now");
esp_deep_sleep_start();
Serial.println("This will never be printed");
}
void loop() { //This is not going to be called }

## Slide 99
실행 결과

## Slide 100
Web Server
ESP32 Web Server - Arduino IDE | Random Nerd Tutorials

## Slide 101
ESP32 Web Server – Arduino IDE
ESP32 Web Server - Arduino IDE | Random Nerd Tutorials
이 프로젝트에서는 Arduino IDE 프로그래밍 환경을 사용하여 출력(두 개의 LED)을 제어하는 독립형 웹 서버를 ESP32로 생성한다.
이 웹 서버는 모바일 친화적이며, 로컬 네트워크에 연결된 브라우저가 있는 모든 장치에서 액세스할 수 있다.
웹 서버를 생성하는 방법과 코드 작동 과정을 단계별로 실습해보자.

## Slide 102
프로젝트 개요
이 웹 서버는 ESP32의 GPIO 26과 GPIO 27에 연결된 두 개의 LED를 제어한다.
로컬 네트워크에서 브라우저에 ESP32의 IP 주소를 입력하여 ESP32 웹 서버에 액세스할 수 있다.
웹 서버의 버튼을 클릭하면 각 LED의 상태를 즉시 변경할 수 있다.
이 예제는 출력 장치를 제어하는 웹 서버를 만드는 방법을 보여주는 간단한 예제일 뿐이다.
LED 대신 릴레이나 원하는 다른 전자 부품으로 교체하여 사용할 수도 있다.

## Slide 103
하드웨어 구성
ESP32 Web Server - Arduino IDE | Random Nerd Tutorials

## Slide 104
Web Server Code - 1/6
// Load Wi-Fi library
#include <WiFi.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
// Set web server port number to 80
WiFiServer server(80);
// Variable to store the HTTP request , HTTP 요청 헤더 저장
String header;
// Auxiliar variables to store the current output state
String output26State = "off";
String output27State = "off";
// Assign output variables to GPIO pins
const int output26 = 26;
const int output27 = 27;
unsigned long currentTime = millis(); // Current time
unsigned long previousTime = 0; // Previous time
// Define timeout time in milliseconds (example: 2000ms = 2s)
const long timeoutTime = 2000;
코드는 아래 사이트 참조.
ESP32 Web Server - Arduino IDE | Random Nerd Tutorials

## Slide 105
Web Server Code - 2/6
void setup() {
Serial.begin(115200); // Initialize the output variables as outputs
pinMode(output26, OUTPUT);
pinMode(output27, OUTPUT);
digitalWrite(output26, LOW);
digitalWrite(output27, LOW);
// Connect to Wi-Fi network with SSID and password
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
} // Print local IP address and start web server
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected.");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
server.begin();
}

## Slide 106
Web Server Code - 3/6
void loop(){
WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clients
if (client) { // If a new client connects,
currentTime = millis();
previousTime = currentTime;
Serial.println("New Client."); // print a message out in the serial port
String currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the client
// loop while the client's connected
while (client.connected() && currentTime - previousTime <= timeoutTime){
currentTime = millis();
if (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,
char c = client.read(); // read a byte, then
Serial.write(c); // print it out the serial monitor
header += c;
if (c == '\n') { // if the byte is a newline character
// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.
// that's the end of the client HTTP request, so send a response:
if (currentLine.length() == 0) {
// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)
// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:
client.println("HTTP/1.1 200 OK"); client.println("Content-type:text/html");
client.println("Connection: close"); client.println();

## Slide 107
Web Server Code - 4/6
// turns the GPIOs on and off
if (header.indexOf("GET /26/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 26 on");
output26State = "on";
digitalWrite(output26, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /26/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 26 off");
output26State = "off";
digitalWrite(output26, LOW);
} else if (header.indexOf("GET /27/on") >= 0) {
Serial.println("GPIO 27 on");
output27State = "on";
digitalWrite(output27, HIGH);
} else if (header.indexOf("GET /27/off") >= 0) {
Serial.println("GPIO 27 off");
output27State = "off";
digitalWrite(output27, LOW);
}

## Slide 108
Web Server Code - 5/6
// Display the HTML web page
client.println("<!DOCTYPE html><html>");
client.println("<head><meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1\">");
client.println("<link rel=\"icon\" href=\"data:,\">");
// CSS to style the on/off buttons
// Feel free to change the background-color and font-size attributes to fit your preferences
client.println("<style>html { font-family: Helvetica; display: inline-block; margin: 0px auto; text-align: center;}");
client.println(".button { background-color: #4CAF50; border: none; color: white; padding: 16px 40px;");
client.println("text-decoration: none; font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;}");
client.println(".button2 {background-color: #555555;}</style></head>"); // Web Page Heading
client.println("<body><h1>ESP32 Web Server</h1>");
// Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 26
client.println("<p>GPIO 26 - State " + output26State + "</p>");
// If the output26State is off, it displays the ON button
if (output26State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/26/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/26/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
}

## Slide 109
Web Server Code - 6/6
// Display current state, and ON/OFF buttons for GPIO 27
client.println("<p>GPIO 27 - State " + output27State + "</p>");
// If the output27State is off, it displays the ON button
if (output27State=="off") {
client.println("<p><a href=\"/27/on\"><button class=\"button\">ON</button></a></p>");
} else {
client.println("<p><a href=\"/27/off\"><button class=\"button button2\">OFF</button></a></p>");
}
client.println("</body></html>");
// The HTTP response ends with another blank line
client.println(); // Break out of the while loop
break;
} else {
// if you got a newline, then clear currentLine
currentLine = "";
} } else if (c != '\r') {
// if you got anything else but a carriage return character,
currentLine += c; // add it to the end of the currentLine } } }
// Clear the header variable
header = "";
// Close the connection
client.stop();
Serial.println("Client disconnected."); Serial.println(""); } }

## Slide 110
Setting your Network Credentials
다음 줄을 수정하여 네트워크 인증 정보(SSID 및 비밀번호)를 입력해야 한다.
코드에 수정해야 할 위치가 주석으로 표시되어 있다.
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";

## Slide 111
Upload & 실행
1. SSID, PWD 수정
2. Build & upload
3. Browser connect to Server

## Slide 112
ESP32 Async Web Server
Control Outputs with Arduino IDE
(ESPAsysnWebServer Library)
이번 수업에서는 ESP32 보드를 사용하여 비동기 웹 서버를 구축하고 출력 제어를 배우게 된다.
보드는 Arduino IDE를 사용하여 프로그래밍되며, ESPAsyncWebServer 라이브러리를 사용할 것이다. 🚀
ESP32 Async Web Server – Control Outputs | Random Nerd Tutorials

## Slide 113
Asynchronous Web Server
웹 서버를 구축하기 위해 ESPAsyncWebServer 라이브러리를 사용할 것이다.
이 라이브러리는 비동기 웹 서버를 간단하게 구축할 수 있는 방법을 제공한다.
비동기 웹 서버를 구축하면 이 라이브러리의 GitHub 페이지에서 언급된 것처럼 여러 가지 장점이 있다:
GitHub - me-no-dev/ESPAsyncWebServer: Async Web Server for ESP8266 and ESP32
"동시에 여러 연결을 처리할 수 있다."
"응답을 전송할 때, 서버가 백그라운드에서 응답을 처리하는 동안 다른 연결을 즉시 처리할 준비가 된다.＂
＂템플릿을 처리하기 위한 간단한 템플릿 처리 엔진 제공＂
그 외에도 많은 장점이 있다.

## Slide 114
Schematic
ESP32 Development Board
3x LEDs
3x 220 Ohm Resistor
Breadboard
Jumper wires

## Slide 115
Installing Libraries – ESP Async Web Server
웹 서버를 구축하려면 다음 라이브러리를 설치해야 한다.
아래 링크를 클릭하여 라이브러리를 다운로드하자.
ESPAsyncWebServer
AsyncTCP
이 라이브러리들은 Arduino 라이브러리 매니저를 통해 설치할 수 없으므로, 라이브러리 파일을 Arduino 설치 폴더의 라이브러리 디렉토리에 복사해야 한다.
Arduino IDE에서 Sketch > Include Library > Add .zip Library로 이동하여 방금 다운로드한 라이브러리를 선택하여 추가할 수도 있다.
https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/archive/master.zip
https://github.com/me-no-dev/AsyncTCP/archive/master.zip

## Slide 116
Project Overview
ESP32 Async Web Server – Control Outputs | Random Nerd Tutorials

## Slide 117
Project Overview
버튼을 토글할 때 어떤 일이 발생하는지 확인해보자.
GPIO 2를 예로 들어 설명하며, 다른 버튼도 비슷하게 동작한다.
첫 번째 시나리오: 버튼을 토글하여 GPIO 2 turn on. 이 경우 브라우저는 /update?output=2&state=1 URL로 HTTP GET 요청을 보낸다. 해당 URL을 기반으로 ESP는 GPIO 2의 상태를 1(HIGH)로 변경하고 LED를 켠다.
두 번째 시나리오: 버튼을 토글하여 GPIO 2 turn off. 이 경우 브라우저는 /update?output=2&state=0 URL로 HTTP GET 요청을 보낸다. 해당 URL을 기반으로 GPIO 2의 상태를 0(LOW)로 변경하고 LED를 끈다.

## Slide 118
Code for ESP Async Web Server 1/5
https://randomnerdtutorials.com/esp32-async-web-server-espasyncwebserver-library/
#include <WiFi.h>
#include <AsyncTCP.h>
#include <ESPAsyncWebServer.h>
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
const char* PARAM_INPUT_1 = "output";
const char* PARAM_INPUT_2 = "state";
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);

## Slide 119
Code for ESP Async Web Server 2/5
https://randomnerdtutorials.com/esp32-async-web-server-espasyncwebserver-library/
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
<title>ESP Web Server</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="icon" href="data:,">
<style>
html {font-family: Arial; display: inline-block; text-align: center;}
h2 {font-size: 3.0rem;}
p {font-size: 3.0rem;}
body {max-width: 600px; margin:0px auto; padding-bottom: 25px;}
.switch {position: relative; display: inline-block; width: 120px; height: 68px}
.switch input {display: none}
.slider {position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; background-color: #ccc; border-radius: 6px}
.slider:before {position: absolute; content: ""; height: 52px; width: 52px; left: 8px; bottom: 8px; background-color: #fff; -webkit-transition: .4s; transition: .4s; border-radius: 3px}
input:checked+.slider {background-color: #b30000}
input:checked+.slider:before {-webkit-transform: translateX(52px); -ms-transform: translateX(52px); transform: translateX(52px)}
</style>
</head>

## Slide 120
Code for ESP Async Web Server 3/5
https://randomnerdtutorials.com/esp32-async-web-server-espasyncwebserver-library/
<body>
<h2>ESP Web Server</h2>
%BUTTONPLACEHOLDER%
<script>function toggleCheckbox(element) {
var xhr = new XMLHttpRequest();
if(element.checked){ xhr.open("GET", "/update?output="+element.id+"&state=1", true); }
else { xhr.open("GET", "/update?output="+element.id+"&state=0", true); }
xhr.send();
}
</script>
</body>
</html> )rawliteral";

## Slide 121
Code for ESP Async Web Server 4/5
https://randomnerdtutorials.com/esp32-async-web-server-espasyncwebserver-library/
// Replaces placeholder with button section in your web page
String processor(const String& var){
//Serial.println(var);
if(var == "BUTTONPLACEHOLDER"){
String buttons = "";
buttons += "<h4>Output - GPIO 2</h4><label class=\"switch\"><input type=\"checkbox\" onchange=\ "toggleCheckbox(this)\" id=\"2\" " + outputState(2) + "><span class=\"slider\"></span></label>";
buttons += "<h4>Output - GPIO 4</h4><label class=\"switch\"><input type=\"checkbox\" onchange=\ "toggleCheckbox(this)\" id=\"4\" " + outputState(4) + "><span class=\"slider\"></span></label>";
buttons += "<h4>Output - GPIO 33</h4><label class=\"switch\"><input type=\"checkbox\" onchange=\ "toggleCheckbox(this)\" id=\"33\" " + outputState(33) + "><span class=\"slider\"></span></label>";
return buttons;
}
return String();
}
String outputState(int output){
if(digitalRead(output)){
return "checked"; }
else { return ""; } }

## Slide 122
Code for ESP Async Web Server 5/5
https://randomnerdtutorials.com/esp32-async-web-server-espasyncwebserver-library/
void setup(){
Serial.begin(115200);
pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(2, LOW);
pinMode(4, OUTPUT); digitalWrite(4, LOW);
pinMode(33, OUTPUT); digitalWrite(33, LOW);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi..");
}
Serial.println(WiFi.localIP());
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send_P(200, "text/html", index_html, processor);
});
// Send a GET request to <ESP_IP>/update?output=<inputMessage1>&state=<inputMessage2>
server.on("/update", HTTP_GET, [] (AsyncWebServerRequest *request) {
String inputMessage1; String inputMessage2;
// GET input1 value on <ESP_IP>/update?output=<inputMessage1>&state=<inputMessage2>
if (request->hasParam(PARAM_INPUT_1) && request->hasParam(PARAM_INPUT_2)) {
inputMessage1 = request->getParam(PARAM_INPUT_1)->value();
inputMessage2 = request->getParam(PARAM_INPUT_2)->value();
digitalWrite(inputMessage1.toInt(), inputMessage2.toInt());
} else {
inputMessage1 = "No message sent";
inputMessage2 = "No message sent";
}
Serial.print("GPIO: "); Serial.print(inputMessage1); Serial.print(" - Set to: "); Serial.println(inputMessage2);
request->send(200, "text/plain", "OK");
});
// Start server
server.begin();
} void loop() { }

## Slide 123
동 작

## Slide 124
ESP32 Web Server using SPIFFS
(SPI Flash File System)
ESP32 Filesystem에 HTML, CSS 올려서 Web Server 구축.
Arduino 코드에서 HTML, CSS 분리
ESP32 Web Server using SPIFFS (SPI Flash File System) | Random Nerd Tutorials

## Slide 125
Install ESP32 Filesystem Uploader in Arduino IDE
Install ESP32 Filesystem Uploader in Arduino IDE | Random Nerd Tutorials
우리는 이미 이전 수업에서 설치했음

## Slide 126
Project Overview

## Slide 127
Project 구조

## Slide 128
Code : index.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>ESP32 Web Server</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="icon" href="data:,">
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
</head>
<body>
<h1>ESP32 Web Server</h1>
<p>GPIO state: <strong> %STATE%</strong></p>
<p><a href="/on"><button class="button">ON</button></a></p>
<p><a href="/off"><button class="button button2">OFF</button></a></p>
</body>
</html>
화면 설정. 기기 화면 너비에 맞춰 홈페이지 크기 조정 초기 비율은 1배(100%)로 설정, 모바일 화면 크기에 맞춰 자동 조정
Favicon 비활성화

## Slide 129
Code : style.css
html {
font-family: Helvetica;
display: inline-block;
margin: 0px auto;
text-align: center;
}
h1{
color: #0F3376;
padding: 2vh;
}
p{
font-size: 1.5rem;
}
.button {
display: inline-block;
background-color: #008CBA; border: none;
border-radius: 4px; color: white;
padding: 16px 40px; text-decoration: none;
font-size: 30px; margin: 2px; cursor: pointer;
}
.button2 {
background-color: #f44336;
}

## Slide 130
Code : Arduino 1/2
#include "WiFi.h"
#include "ESPAsyncWebServer.h"
#include "SPIFFS.h"
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
const int ledPin = 2;
String ledState;
AsyncWebServer server(80);
// Replaces placeholder with LED state value
String processor(const String& var){
Serial.println(var);
if(var == "STATE"){
if(digitalRead(ledPin)){
ledState = "ON";
} else{
ledState = "OFF";
}
Serial.print(ledState);
return ledState;
}
return String();
}

## Slide 131
Code : Arduino 2/2
void setup(){
Serial.begin(115200); pinMode(ledPin, OUTPUT);
if(!SPIFFS.begin(true)){
Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
return;
}
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi.."); }
Serial.println(WiFi.localIP());
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, processor);
});
// Route to load style.css file
server.on("/style.css", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){
request->send(SPIFFS, "/style.css", "text/css");
});
server.on("/on", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ // Route to set GPIO to HIGH
digitalWrite(ledPin, HIGH);
request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, processor);
});
server.on("/off", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest *request){ // Route to set GPIO to LOW
digitalWrite(ledPin, LOW);
request->send(SPIFFS, "/index.html", String(), false, processor);
});
server.begin(); }
void loop(){ }

## Slide 132
동 작

## Slide 134
ESP32: Getting Started with Firebase
(Realtime Database)
Firebase는 Google의 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼으로, iOS, Android 또는 웹 애플리케이션의 데이터를 관리하기 위한 다양한 서비스를 포함하고 있다.
이번 수업에서는 Realtime Database(RTDB)를 사용하는 Firebase 프로젝트를 생성하고, ESP32를 사용하여 데이터베이스에 값을 저장하고 읽는 방법을 학습한다.
ESP32: Getting Started with Firebase (Realtime Database) | Random Nerd Tutorials

## Slide 135
What is Firebase?
Firebase는 Google의 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼으로, 앱을 구축, 개선, 성장시키는 데 도움을 준다. Android, iOS 또는 웹 애플리케이션의 데이터를 관리하는 데 사용되는 다양한 서비스를 제공한다.
“Firebase is a toolset to “build, improve, and grow your app”, and the tools it gives you cover a large portion of the services that developers would normally have to build themselves but don’t really want to build because they’d rather be focusing on the app experience itself. This includes things like analytics, authentication, databases, configuration, file storage, push messaging, and the list goes on. The services are hosted in the cloud and scale with little to no effort on the part of the developer.”
"Firebase는 앱을 '구축, 개선, 성장'시키기 위한 도구 모음이며, 제공되는 도구는 개발자들이 일반적으로 직접 구축해야 하지만 실제로는 앱의 사용자 경험에 더 집중하기를 원하는 서비스의 많은 부분을 다룬다. 여기에는 분석, 인증, 데이터베이스, 구성, 파일 저장소, 푸시 메시징 등이 포함되며, 그 외에도 다양한 서비스가 있다. 이러한 서비스는 클라우드에서 호스팅되며, 개발자가 거의 또는 전혀 노력하지 않아도 확장된다."

## Slide 136
What is Firebase? The complete story, abridged. | by Doug Stevenson | Firebase Developers | Medium

## Slide 137
What is Firebase?  https://medium.com
What is Firebase? The complete story, abridged. | by Doug Stevenson | Firebase Developers | Medium
만약 모바일 앱으로 인류의 긴급한 필요를 해결하는 데 도전하는 진취적인 사람이라면 Firebase를 알아야 한다. Firebase는 Google의 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼으로, 앱을 구축, 개선, 성장시키는 데 도움을 줍니다.
Firebase is Google’s mobile application development platform that helps you build, improve, and grow your app.

## Slide 138
What is Firebase?
“클라우드에서 호스팅된다”는 말은 Firebase 제품이 Google에서 완전히 관리 및 운영하는 백엔드 구성 요소를 가지고 있다는 의미이다.
Firebase에서 제공하는 클라이언트 SDK는 이러한 백엔드 서비스와 직접 상호작용하며, 앱과 서비스 간에 미들웨어를 설정할 필요가 없다.
따라서 Firebase 데이터베이스 옵션 중 하나를 사용할 경우, 일반적으로 클라이언트 앱에서 데이터베이스를 쿼리하는 코드를 작성하게 된다.
이는 전통적인 앱 개발 방식과는 다르다.
전통적인 방식에서는 프론트엔드와 백엔드 소프트웨어를 모두 작성해야 한다. 프론트엔드 코드는 백엔드에서 노출된 API 엔드포인트를 호출하고, 실제 작업은 백엔드 코드가 수행한다.
그러나 Firebase 제품을 사용하면 전통적인 백엔드를 생략하고 작업을 클라이언트로 전가한다. 이러한 제품들에 대한 관리 액세스는 Firebase 콘솔을 통해 제공한다.

## Slide 139
What is Firebase?
What is Firebase? The complete story, abridged. | by Doug Stevenson | Firebase Developers | Medium

## Slide 140
Firebase 제품군

## Slide 141
What sort of apps is Firebase good for?
Firebase 제품이 도움이 될 수 있는 앱의 유형에는 사실상 제한이 없다. 다만, 사용 가능한 플랫폼에는 몇 가지 한계가 있다.
Firebase SDK의 주요 대상은 iOS와 Android이며, 웹, Flutter, Unity, C++에 대한 지원도 점점 확대되고 있다.
또한, 필요한 백엔드 구성 요소와 함께 사용할 수 있는 다양한 언어용 Admin SDK도 제공된다.
이 SDK들 외에도 FirebaseUI라는 라이브러리(Android, iOS, 웹)가 있어 Firebase로 개발할 때 유용한 여러 가지 도구를 제공한다.
또한, Angular용 웹 SDK를 래핑하는 AngularFire와 같은 오픈 소스 프로젝트도 있다.
Firebase는 오픈 소스를 선호한다.

## Slide 142
Build your app – creating the “guts”
“Build” 그룹에 속하는 제품들은 다음과 같다:
Authentication — 사용자 로그인 및 신원 확인
Realtime Database — 실시간, 클라우드 호스팅, NoSQL 데이터베이스
Cloud Firestore — 실시간, 클라우드 호스팅, NoSQL 데이터베이스
Cloud Storage — 대규모 확장이 가능한 파일 저장소
Cloud Functions — “서버리스” 방식의 이벤트 기반 백엔드
Firebase Hosting — 글로벌 웹 호스팅
ML Kit — 일반적인 머신러닝 작업을 위한 SDK
- Firebase Authentication은 사용자의 로그인 및 신원 확인을 처리한다. 이 제품은 다른 Firebase 제품들을 올바르게 설정하 는 데 필수적이다. 특히, 사용자별 데이터를 제한적으로 액세스해야 하는 경우(대부분의 앱에서 필요) 매우 중요하다.
- Firebase Authentication의 특별한 점은 안전한 로그인을 쉽게 구현할 수 있도록 돕는다는 것이다. - 안전한 로그인 기능은 자체적으로 구현하기 매우 어렵다. 게다가 Authentication은 "연합(Federated)" 방식으로 작동한다. 즉, “유나이티드 플래닛 연합”조차 이 사용 방식을 권장할 정도다.

## Slide 143
Build your app – creating the “guts”
Firebase Realtime Database와 Cloud Firestore는 데이터베이스 서비스를 제공한다.
두 서비스 모두 ＂실시간, 클라우드 호스팅, NoSQL 데이터베이스＂로 분류되지만, 각각의 강점과 약점이 있다.
Cloud Firestore부터 시작해 보자. 대부분의 요구사항을 충족시킬 가능성이 더 크며, 또한 대규모 확장이 가능하기 때문이다. 앱에 적합하다면 두 서비스를 함께 사용하는 것도 가능하다.
Firestore는 기술적으로 Google Cloud 제품이며, Firebase 제품은 아니다. 그런데 왜 Firebase 목록에 포함되어 있을까? Firebase는 모바일 앱에서 직접 데이터를 액세스할 수 있도록 SDK를 추가하여, 번거로운 미들웨어 구성 요소가 필요 없게 만들었다.
이 데이터베이스들의 진정한 특별함은 데이터베이스의 데이터가 변경될 때마다 실시간으로 업데이트를 제공한다는 점이다. 클라이언트 SDK를 사용하여 앱이 필요로 하는 데이터 위치에 "리스너(listener)"를 설정할 수 있다.
이 리스너는 데이터가 변경될 때마다 반복적으로 호출되며, 변경된 데이터를 앱에 제공한다. 이를 통해 관심 데이터를 반복적으로 조회하지 않고도 앱의 화면을 항상 최신 상태로 유지할 수 있다.

## Slide 144
Build your app – creating the “guts”
Cloud Storage는 대규모 확장이 가능한 파일 저장소를 제공한다. 또한, 기술적으로는 Google Cloud 제품이지, Firebase 제품은 아니다. Cloud Storage for Firebase를 사용하면, 앱에서 클라이언트 SDK를 통해 파일을 Cloud Storage 버킷으로 직접 업로드하고 다운로드할 수 있다.
Authentication은 이 세 가지 제품과 함께 잘 작동한다. Realtime Database, Firestore, Cloud Storage에 대해 보안 규칙(security rules)을 사용하여 데이터의 접근 제어를 설정할 수 있기 때문이다. 이를 통해 클라이언트가 데이터에 접근할 수 있는 방법을 정확히 제한할 수 있다.
Authentication으로 로그인한 사용자는 자동으로 인증 토큰을 제공하며, 이를 규칙에 사용할 수 있어 누가 어떤 데이터를 읽고 쓸 수 있는지를 보호할 수 있다. 그래서 사용자에 대한 개인 데이터를 저장한다면, Firebase Authentication과 보안 규칙을 사용하여 접근을 적절하게 제한하는 것이 좋다. 만약 보안 규칙이 지나치게 허용적이라면, Firebase에서 부드러운 알림을 받을 수도 있다.
Cloud Functions는 또 하나의 Google Cloud 제품으로, 다른 Firebase 및 Google Cloud 제품들과 잘 통합된다. Firebase SDK를 사용하여 Cloud Functions를 작성하고 배포하면, Google의 “Serverless” 인프라에서 실행되는 코드가 자동으로 다른 Firebase 제품에서 발생하는 이벤트에 응답하게 할 수 있다.

## Slide 145
Serverless backend architecture
사람들이 **"서버리스"**라고 말할 때, 서버가 없다고 생각하는 것은 아니다.
서버리스 백엔드 아키텍처에서는 여전히 서버가 존재하지만, 그 서버에 대해 신경 쓸 필요는 없다.
전통적인(혹은 "서버가 있는", “Serverful" 아키텍처) 방식에서처럼 서버를 provisioning하거나 유지보수, 확장, 또는 개발 운영(DevOps)을 할 필요가 없다. 그냥 코드를 작성하고 배포하면, 나머지는 Google이 처리해준다.
Cloud Functions for Firebase는 Firebase 제품군에서 실제로 백엔드 코드를 작성해야 하는 유일한 제품이다.
일부 유형의 코드는 제어된 백엔드 환경에서 실행되어야 한다. 그리고 그런 백엔드 개발자들에게 일자리를 줘야 한다.
Cloud Functions로 할 수 있는 일은 방대하다. Firebase 제품들(데이터베이스, 스토리지, 인증 등)은 데이터가 변경될 때 이벤트를 발생시키고, 그 이벤트에 반응하여 배포된 코드가 실행된다.
Shawn은 Cloud Functions를 사용하여 누군가 계정을 삭제할 때, 그의 데이터베이스와 스토리지에서 데이터를 자동으로 삭제한다. (사용자 개인정보를 보호해야 하고, 사용하지 않는 데이터에 대해 요금이 부과되는 것은 끔찍하죠.)

## Slide 146
Firebase Hosting
Firebase Hosting은 보안이 강화된 글로벌 웹 호스팅 **CDN(콘텐츠 전송 네트워크)** 이다.
HTML, CSS, JS, 이미지와 같은 정적 콘텐츠를 사용자에게 빠르게 전달하는 데 매우 효율적이다.
사용자의 위치에 가까운 서버를 사용하여 콘텐츠를 전송하므로, 빠른 로딩 속도를 제공한다. 또한, 맞춤 도메인 없이도 손쉽게 설정할 수 있으며, SSL 인증서도 무료로 제공된다.
Firebase Hosting은 Firebase의 다른 제품들과 중요한 통합 지점을 가진다. 바로 Cloud Functions와의 연동이다.
Firebase Hosting은 HTTP 유형의 함수를 작성할 때, 요청과 응답을 Cloud Functions로 프록시할 수 있게 해준다. 또한, 이를 적절히 설정하면 Cloud Functions의 응답을 캐시할 수 있어, 더 효율적인 응답을 제공한다.
이것은 RESTful API를 구축하는 훌륭한 방법이다.

## Slide 147
ML Kit for Firebase
ML Kit for Firebase는 Google의 풍부한 머신러닝(Machine Learning) 전문 지식을 활용할 수 있도록 도와준다.
머신러닝에 대해 아무것도 알지 못해도 이 제품을 통해 많은 이점을 누릴 수 있다.
ML Kit을 통해 얻을 수 있는 기능은, 디바이스 카메라가 포착하는 텍스트, 얼굴, 랜드마크 등을 인식하는 기능이다. 그리고 이 모든 작업은 제한된 컴퓨팅 파워를 가진 모바일 디바이스에서 수행할 수 있다.
ML Kit은 기본적인 사용 사례를 위한 훌륭한 기능을 제공하며, 더 고급 머신러닝 지식이 있는 사용자들은 TensorFlow 모델을 업로드하여 더 정교한 용도로 활용할 수 있다.
Firebase의 머신러닝 제품은 향후 완전한 "연합(federated)" 방식으로 발전할 예정이다.

## Slide 148
Firebase & ESP32
ESP32를 사용하여 Firebase 프로젝트와 연결하고 상호작용할 수 있다. 이를 통해 어디에서든 Firebase를 통해 ESP32를 제어하는 애플리케이션을 만들 수 있다.
이번 수업에서는 Firebase 프로젝트를 생성하고 Realtime Database를 설정한 후, ESP32를 사용하여 데이터베이스에서 데이터를 저장하고 읽는 방법을 배운다.
ESP32는 인터넷에 연결되어 있는 한, 전 세계 어디에서든 데이터베이스와 상호작용할 수 있다.
이를 통해 예를 들어, 두 개의 ESP32 보드가 서로 다른 네트워크에 있을 때, 하나의 보드는 데이터를 저장하고 다른 보드는 최신 데이터를 읽는 구조를 만들 수 있다.
ESP32: Getting Started with Firebase (Realtime Database) | Random Nerd Tutorials

## Slide 149
Project Overview
이번 수업에서는 Firebase 프로젝트를 생성하고 Realtime Database에서 데이터를 저장하고 읽는 방법을 배운다. 이를 통해 ESP32를 사용하여 Firebase 데이터베이스와 상호작용하는 애플리케이션을 개발할 수 있다.
이 프로젝트를 수행하려면 먼저 Firebase 프로젝트를 설정하고, 해당 프로젝트에 Realtime Database를 생성해야 한다. 그런 다음, ESP32를 프로그래밍하여 데이터베이스에서 데이터를 저장하고 읽을 수 있도록 설정한다.
아래 세 가지 섹션으로 진행된다.
1. Firebase 프로젝트 생성
- Firebase 콘솔에서 프로젝트를 생성하고, Realtime Database를 활성화한다.
2. ESP32: Firebase Realtime Database에 데이터 저장
- ESP32 보드에서 Firebase와 연결하여 데이터를 Realtime Database에 저장하는 코드를 작성한다.
3. ESP32: Firebase Realtime Database에서 데이터 읽기
- 저장된 데이터를 ESP32에서 읽어와서 사용할 수 있도록 설정한다.
이 단계들을 하나씩 따라가면 ESP32와 Firebase를 결합한 프로젝트를 완성할 수 있다.

## Slide 150
1. Create a Firebase Project
1) Go to Firebase and sign in using a Google Account.
2) Click Get Started(시작하기) and then Add project(프로젝트 시작하기) to create a new project.
3) Give a name to your project, for example: ESP Firebase Demo.
4) Disable the option Enable Google Analytics for this project as it is not needed and click Create project.

## Slide 151
2. Set Authentication Methods
1) On the left sidebar, click on Authentication and then on Get started.

## Slide 152
2. Set Authentication Methods
2) Select the Option Email/Password.

## Slide 153
2. Set Authentication Methods
3) Enable that authentication method and click Save.

## Slide 154
2. Set Authentication Methods
4) 사용자 추가 클릭, 이메일 입력, 접근 비밀번호 입력(이메일 비밀번호 아님)

## Slide 155
2. Set Authentication Methods
5) UUID 확인
Firebase는 각 등록된 사용자에 대해 고유한 UID를 생성한다.
이 UID를 통해 사용자를 식별하고, 프로젝트나 데이터베이스에 대한 접근 권한을 부여하거나 제한할 수 있다. 또한, 마지막 로그인 날짜를 기록하는 열이 있다.
현재는 해당 사용자로 로그인한 적이 없기 때문에 이 열이 비어 있다.

## Slide 156
3. Create Storage Bucket
1) On the left sidebar, click on Storage and then on Get started.
Firebase storage 가 기본 사용 무료에서 유료로 전환됨.

## Slide 157
3. Create Storage Bucket
300달러 무료 크레딧 받기  사용기한 3개월

## Slide 158
3. Creating a Realtime Database  실시간 데이터 베이스 생성
https://randomnerdtutorials.com/esp32-firebase-realtime-database/
ESP32: Getting Started with Firebase (Realtime Database) | Random Nerd Tutorials
1) 왼쪽 사이드바에서 **실시간 데이터베이스(Realtime Database)**를 클릭한 다음, **데이터베이스 생성(Create Database)**을 클릭.

## Slide 159
3. Creating a Realtime Database  실시간 데이터 베이스 생성
2) 데이터베이스 저장소 위치 선택. 가까운 곳을 선택한다.

## Slide 160
3. Creating a Realtime Database  실시간 데이터 베이스 생성
3) 데이터베이스의 보안 규칙을 설정한다. 테스트 목적으로 "테스트 모드에서 시작"을 선택하자.

## Slide 161
3. Creating a Realtime Database  실시간 데이터 베이스 생성
4) 데이터베이스 생성이 되었다. 데이터베이스 URL을 복사하여 저장해 놓자. 이후 ESP32 코딩에 필요하다.
https://esp-firebase-demo-ddfde-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app/

## Slide 162
4. Get Project API Key
1) 프로젝트 설정을 클릭하여 프로젝트의 API 키를 가져오자.
2) Web API Key를 복사해 둔다.
AIzaSyDcqzjUPhuIUXzIH5zHU3J7OkR4c7tDpOU

## Slide 163
Creating a Realtime Database  실시간 데이터 베이스 생성
이제 ESP32와 데이터베이스 인터페이스를 위한 모든 준비가 끝났다.
ESP32를 프로그래밍하려면 Arduino IDE, VS Code(PlatformIO 확장 포함), 또는 기타 적합한 소프트웨어를 사용할 수 있습니다.
Firebase 프로젝트의 경우 VS Code와 PlatformIO 확장을 사용하는 것을 권장한다. 이는 ESP32와 Firebase 간의 브릿지 역할을 하는 웹 애플리케이션을 개발하려는 경우 VS Code가 필요한 모든 도구를 제공하기 때문이다.
하지만 이번 수업에서는 웹 애플리케이션을 제작하지 않으므로
Arduino IDE를 사용해도 된다.
ESP32: Getting Started with Firebase (Realtime Database) | Random Nerd Tutorials

## Slide 164
Firebase & ESP32
Firebase-ESP-Client 라이브러리는 ESP32와 Firebase를 함께 사용하는 다양한 예제를 제공하는 라이브러리이다.
이 라이브러리는 ESP32와 ESP8266 보드 모두에서 호환된다.
이번 에서는 데이터베이스에 데이터를 저장하고 읽는 간단한 예제를 실습한다.
이 라이브러리는 여기에서 확인할 수 있는 다양한 다른 예제도 제공한다. 또한, 라이브러리 사용 방법을 설명하는 자세한 문서도 함께 제공된다.

## Slide 165
Installation – Arduino IDE
Sketch(스케치) > Include Library(라이브러리 포함하기) > Manage Libraries(라이브러리 관리)로 이동
Firebase ESP Client를 검색하고, Mobitz가 제공하는 Firebase Arduino Client Library for ESP8266 and ESP32를 설치한다.
만약 라이브러리가 제대로 동작하지 않는다면, 버전을 2.3.7로 낮추어서 하여야 한다.

## Slide 166
ESP32 Store Data to Firebase Database

## Slide 167
Arduino Code
이번 실습 예제의 스케치는 15초마다 int와 float 숫자를 데이터베이스에 저장한다.
ESP32를 데이터베이스에 연결하고 데이터를 저장하는 방법을 보여주는 간단한 예제이다.
이 코드는 ESP8266 보드와도 호환된다.
아래 링크에서 소스코드를 복사하여 아두이노에 붙여 넣는다.
복사한 소스 코드에 네트워크 자격증명(network credentials), URL database, 프로젝트 API 키(project API key)를 입력하여야 프로젝트가 동작한다.
본 예제는 익명 사용자로 접근하는 것이며, 다른 인증 방법에 대한 예제는 아래 링크를 참고하라. 다른 인증 방법을 사용하게 된다면 Firebase 프로젝트에서 해당 방법을 활성화해야 한다. (빌드  인증  로그인 방법)
ESP32: Getting Started with Firebase (Realtime Database) | Random Nerd Tutorials
Firebase-ESP-Client/examples/Authentications at main · mobizt/Firebase-ESP-Client · GitHub

## Slide 168
Code of Firebase & ESP32 : 1/4
#include <Arduino.h>
#if defined(ESP32)
#include <WiFi.h>
#elif defined(ESP8266)
#include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#include <Firebase_ESP_Client.h>
//Provide the token generation process info.
#include "addons/TokenHelper.h"
//Provide the RTDB payload printing info and other helper functions.
#include "addons/RTDBHelper.h"
// Insert your network credentials
#define WIFI_SSID "REPLACE_WITH_YOUR_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"
// Insert Firebase project API Key
#define API_KEY "REPLACE_WITH_YOUR_FIREBASE_PROJECT_API_KEY"
// Insert RTDB URLefine the RTDB URL */
#define DATABASE_URL "REPLACE_WITH_YOUR_FIREBASE_DATABASE_URL"
Wi-Fi 정보 입력
Firebase Web API Key 입력
Example:
"AIzaSyDcqzjUPhuIUXzIH5zHU3J7OkR4c7tDpOU"
Firebase Database URL 입력
Example : https://esp-firebase-demo-ddfde-default-rtdb.asia-southeast1.firebasedatabase.app/

## Slide 169
Code of Firebase & ESP32 : 2/4
//Define Firebase Data object
FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;
unsigned long sendDataPrevMillis = 0;
int count = 0;
bool signupOK = false;
void setup(){
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
Serial.print(".");
delay(300);
}
Serial.println();
Serial.print("Connected with IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println();

## Slide 170
Code of Firebase & ESP32 : 3/4
/* Assign the api key (required) */
config.api_key = API_KEY; /* Assign the RTDB URL (required) */
config.database_url = DATABASE_URL;
/* Sign up */
if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")){
Serial.println("ok");
signupOK = true;
}
else{
Serial.printf("%s\n", config.signer.signupError.message.c_str());
}
/* Assign the callback function for the long running token generation task */
config.token_status_callback = tokenStatusCallback; //see addons/TokenHelper.h
Firebase.begin(&config, &auth);
Firebase.reconnectWiFi(true);
}
// API 키와 데이터베이스 URL을 Firebase 구성에 할당
// 익명 사용자(Anonymous User) 회원 가입 익명 사용자라서 마지막 2개 인수 비어있음
// ESP32가 재실행될 때마다 새로운 Anonymous user 생성됨

## Slide 171
Code of Firebase & ESP32 : 4/4
void loop(){
if (Firebase.ready() && signupOK && (millis() - sendDataPrevMillis > 15000 || sendDataPrevMillis == 0)){
sendDataPrevMillis = millis();
// Write an Int number on the database path test/int
if (Firebase.RTDB.setInt(&fbdo, "test/int", count)){
Serial.println("PASSED");
Serial.println("PATH: " + fbdo.dataPath());
Serial.println("TYPE: " + fbdo.dataType());
}
else {
Serial.println("FAILED");
Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());
}
count++;
// Write an Float number on the database path test/float
if (Firebase.RTDB.setFloat(&fbdo, "test/float", 0.01 + random(0,100))){
Serial.println("PASSED"); Serial.println("PATH: " + fbdo.dataPath());
Serial.println("TYPE: " + fbdo.dataType());
}
else {
Serial.println("FAILED"); Serial.println("REASON: " + fbdo.errorReason());
}
}
}
// loop() 함수에서는 회원 가입이 성공적으로 완료되고, 모든 설정이 정상적으로 완료된 경우, 주기적으로 데이터를 데이터베이스에 전송한다.
// 정수 전달
// Float 랜덤값 전달

## Slide 172
Arduino에서 Firebase RTDB에 데이터 저장을 위해 사용하는 함수
Firebase RTDB(실시간 데이터베이스)의 특정 노드에 데이터를 저장하려면 다음 함수들을 사용한다.  set, setInt, setFloat, setDouble, setString, setJSON, setArray, setBlob, setFile.
이 함수들은 작업의 성공 여부를 나타내는 불리언 값을 반환하며, 아래 조건이 모두 충족되면 true를 반환한다
서버가 HTTP 상태 코드 200을 반환했을 경우
요청과 응답 간 데이터 유형이 일치할 경우
단, setBlob과 setFile 함수는 Firebase 서버에 조용히 요청을 보내므로, 페이로드 응답이 반환되지 않는다.
예제에서는 정수를 전송할 것이므로, 아래와 같이 setInt() 함수를 사용해야 한다:
Firebase.RTDB.setInt(&fbdo, "test/int", count)
두 번째 인수는 데이터베이스 노드 경로이며, 마지막 인수는 해당 데이터베이스 경로에 전달할 값이다. 다른 데이터베이스 경로를 선택할 수도 있습니다.

## Slide 173
실행 - Arduino
코드를 ESP32 보드에 업로드한다. 네트워크 자격 증명, 데이터베이스 URL 경로, 프로젝트 API 키를 입력해야한다.
코드를 업로드한 후, 시리얼 모니터를 115200의 보드 레이트로 열고 ESP32 보드의 리셋 버튼을 눌러 코드를 실행하자.
모든 것이 정상적으로 작동하면 값이 데이터베이스에 저장되고 성공 메시지가 표시될 것이다.
ESP32 Dev Module

## Slide 174
실행 : Firebase
Firebase RealTime Database로 이동하면 15초마다 새로운 값이 저장되며, 새로운 값이 저장될 때 데이터베이스가 깜박이는 것을 볼 수 있다.

## Slide 175
ESP32 Read From Firebase Database
ESP32: Getting Started with Firebase (Realtime Database) | Random Nerd Tutorials
이번 수업에서는 데이터베이스에서 데이터를 읽는 방법을 배운다. 이전 섹션에서 저장된 데이터를 읽어보자.
test/int 경로에 정수 값을, test/float 경로에 실수 값을 저장했다.
다음 예제는 데이터베이스에 저장된 값을 읽는 방법을 보여준다.

## Slide 176
Code : ESP32 Read From Firebase Database - 1/4
#include <Arduino.h>
#if defined(ESP32)
#include <WiFi.h>
#elif defined(ESP8266)
#include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#include <Firebase_ESP_Client.h>
//Provide the token generation process info.
#include "addons/TokenHelper.h"
//Provide the RTDB payload printing info and other helper functions.
#include "addons/RTDBHelper.h"
// Insert your network credentials
#define WIFI_SSID "REPLACE_WITH_YOUR_SSID"
#define WIFI_PASSWORD "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"
// Insert Firebase project API Key
#define API_KEY "REPLACE_WITH_YOUR_FIREBASE_PROJECT_API_KEY"
// Insert RTDB URLefine the RTDB URL */
#define DATABASE_URL "REPLACE_WITH_YOUR_FIREBASE_DATABASE_URL"

## Slide 177
Code : ESP32 Read From Firebase Database - 2/4
//Define Firebase Data object
FirebaseData fbdo;
FirebaseAuth auth;
FirebaseConfig config;
unsigned long sendDataPrevMillis = 0;
int intValue; float floatValue;
bool signupOK = false;
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(300);
} Serial.println();
Serial.print("Connected with IP: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println();

## Slide 178
Code : ESP32 Read From Firebase Database – 3/4
/* Assign the api key (required) */
config.api_key = API_KEY;
/* Assign the RTDB URL (required) */
config.database_url = DATABASE_URL;
/* Sign up */
if (Firebase.signUp(&config, &auth, "", "")) {
Serial.println("ok");
signupOK = true;
} else {
Serial.printf("%s\n", config.signer.signupError.message.c_str());
}
/* Assign the callback function for the long running token generation task */
config.token_status_callback = tokenStatusCallback; //see addons/TokenHelper.h
Firebase.begin(&config, &auth);
Firebase.reconnectWiFi(true);
}

## Slide 179
Code : ESP32 Read From Firebase Database – 4/4
void loop() {
if (Firebase.ready() && signupOK && (millis() - sendDataPrevMillis > 15000 || sendDataPrevMillis == 0)) {
sendDataPrevMillis = millis();
if (Firebase.RTDB.getInt(&fbdo, "/test/int")) {
if (fbdo.dataType() == "int") {
intValue = fbdo.intData();
Serial.println(intValue);
}
}
else {
Serial.println(fbdo.errorReason());
}
if (Firebase.RTDB.getFloat(&fbdo, "/test/float")) {
if (fbdo.dataType() == "float") {
floatValue = fbdo.floatData();
Serial.println(floatValue);
}
}
else {
Serial.println(fbdo.errorReason());
}
}
}
// test/int 노드에 저장된 정수 값을 가져오는 방법을 보여준다. // 먼저, getInt() 함수를 사용하고, 그 후 fbdo.dataType()을 사용하여 데이터 // 타입이 정수인지 확인한 다음, // 마지막으로 fbdo.intData()를 사용하여 해당 노드에 저장된 값을 가져온다.

## Slide 180
Code 설명
Firebase RTDB의 특정 노드에서 데이터를 읽는 데 사용할 수 있는 함수는 다음과 같다: get, getInt, getFloat, getDouble, getBool, getString, getJSON, getArray, getBlob, getFile.
이 함수들은 작업의 성공 여부를 나타내는 부울 값을 반환한다. 이 값이 true이면 다음 조건들이 모두 충족된 것이다:
서버가 HTTP 상태 코드 200을 반환
요청과 응답 간의 데이터 타입이 일치
데이터베이스 데이터의 페이로드(응답)를 다음 Firebase Data 객체의 함수들을 통해 읽거나 접근할 수 있다.  fbdo.intData, fbdo.floatData, fbdo.doubleData, fbdo.boolData, fbdo.stringData, fbdo.jsonString, fbdo.jsonObject, fbdo.jsonObjectPtr, fbdo.jsonArray, fbdo.jsonArrayPtr, fbdo.jsonData(파싱/가져오기 결과를 저장하기 위해), 그리고 fbdo.blobData.
데이터베이스에서 반환된 데이터 타입과 일치하지 않는 함수를 사용하면 빈 값(문자열, 객체, 또는 배열)이 반환된다.
반환되는 페이로드의 데이터 타입은 fbdo.getDataType을 통해 확인할 수 있다.

## Slide 181
동작 결과
Arduino Serial Monitor

## Slide 182
ESP32-CAM
ESP32-CAM AI-Thinker Pinout Guide: GPIOs Usage Explained | Random Nerd Tutorials
Arduino IDE 
ESP32_Wrover_Module

## Slide 183
ESP32-CAM schematic

## Slide 184
ESP32-CAM Video Streaming
Web Server
ESP32-CAM Video Streaming Web Server (works with Home Assistant) | Random Nerd Tutorials
이 프로젝트에서는 ESP32-CAM 보드를 사용하여 IP 감시 카메라를 제작할 것이다. ESP32 카메라는 비디오 스트리밍 웹 서버를 호스팅하며, 네트워크 내의 어떤 장치에서든 이를 액세스할 수 있다.

## Slide 185
Video streaming web server CODE. - 1/9
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>
#include "esp_timer.h"
#include "img_converters.h"
#include "Arduino.h"
#include "fb_gfx.h"
#include "soc/soc.h" //disable brownout problems
#include "soc/rtc_cntl_reg.h" //disable brownout problems
#include "esp_http_server.h"
//Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
#define PART_BOUNDARY "123456789000000000000987654321"
실험 환경에서 연결 가능한
Wi-Fi SSID, PWD 입력

## Slide 186
Video streaming web server CODE. - 2/9
// This project was tested with the AI Thinker Model, M5STACK PSRAM Model and M5STACK WITHOUT PSRAM
#define CAMERA_MODEL_AI_THINKER
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM
//#define CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM
// Not tested with this model //#define CAMERA_MODEL_WROVER_KIT
#if defined(CAMERA_MODEL_WROVER_KIT)
#define PWDN_GPIO_NUM -1
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 21
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 19
#define Y4_GPIO_NUM 18
#define Y3_GPIO_NUM 5
#define Y2_GPIO_NUM 4
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22

## Slide 187
Video streaming web server CODE. - 3/9
#elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_PSRAM)
#define PWDN_GPIO_NUM -1
#define RESET_GPIO_NUM 15
#define XCLK_GPIO_NUM 27
#define SIOD_GPIO_NUM 25
#define SIOC_GPIO_NUM 23
#define Y9_GPIO_NUM 19
#define Y8_GPIO_NUM 36
#define Y7_GPIO_NUM 18
#define Y6_GPIO_NUM 39
#define Y5_GPIO_NUM 5
#define Y4_GPIO_NUM 34
#define Y3_GPIO_NUM 35
#define Y2_GPIO_NUM 32
#define VSYNC_GPIO_NUM 22
#define HREF_GPIO_NUM 26
#define PCLK_GPIO_NUM 21
#elif defined(CAMERA_MODEL_M5STACK_WITHOUT_PSRAM)
#define PWDN_GPIO_NUM -1
#define RESET_GPIO_NUM 15
#define XCLK_GPIO_NUM 27
#define SIOD_GPIO_NUM 25
#define SIOC_GPIO_NUM 23
#define Y9_GPIO_NUM 19
#define Y8_GPIO_NUM 36
#define Y7_GPIO_NUM 18
#define Y6_GPIO_NUM 39
#define Y5_GPIO_NUM 5
#define Y4_GPIO_NUM 34
#define Y3_GPIO_NUM 35
#define Y2_GPIO_NUM 17
#define VSYNC_GPIO_NUM 22
#define HREF_GPIO_NUM 26
#define PCLK_GPIO_NUM 21

## Slide 188
Video streaming web server CODE. - 4/9
#elif defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22
#else #error "Camera model not selected"
#endif static const char* _STREAM_CONTENT_TYPE = "multipart/x-mixed-replace;boundary=" PART_BOUNDARY;
static const char* _STREAM_BOUNDARY = "\r\n--" PART_BOUNDARY "\r\n";
static const char* _STREAM_PART = "Content-Type: image/jpeg\r\nContent-Length: %u\r\n\r\n";

## Slide 189
Video streaming web server CODE. - 5/9
httpd_handle_t stream_httpd = NULL;
static esp_err_t stream_handler(httpd_req_t *req){
camera_fb_t * fb = NULL;
esp_err_t res = ESP_OK;
size_t _jpg_buf_len = 0;
uint8_t * _jpg_buf = NULL;
char * part_buf[64];
res = httpd_resp_set_type(req, _STREAM_CONTENT_TYPE);
if(res != ESP_OK){
return res;
}
while(true){
fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Camera capture failed");
res = ESP_FAIL;
}
else {
if(fb->width > 400){
if(fb->format != PIXFORMAT_JPEG){
bool jpeg_converted = frame2jpg(fb, 80, &_jpg_buf, &_jpg_buf_len);
esp_camera_fb_return(fb);
fb = NULL; if(!jpeg_converted){ Serial.println("JPEG compression failed"); res = ESP_FAIL;
}
}

## Slide 190
Video streaming web server CODE. - 6/9
else {
_jpg_buf_len = fb->len; _jpg_buf = fb->buf;
}
}
}
if(res == ESP_OK){
size_t hlen = snprintf((char *)part_buf, 64, _STREAM_PART, _jpg_buf_len);
res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)part_buf, hlen);
}
if(res == ESP_OK){
res = httpd_resp_send_chunk(req, (const char *)_jpg_buf, _jpg_buf_len);
}
if(res == ESP_OK){
res = httpd_resp_send_chunk(req, _STREAM_BOUNDARY, strlen(_STREAM_BOUNDARY));
}
if(fb){
esp_camera_fb_return(fb);
fb = NULL; _jpg_buf = NULL;
}
else if(_jpg_buf){
free(_jpg_buf); _jpg_buf = NULL;
}
if(res != ESP_OK){
break;
}
//Serial.printf("MJPG: %uB\n",(uint32_t)(_jpg_buf_len));
}
return res;
}

## Slide 191
Video streaming web server CODE. - 7/9
void startCameraServer(){
httpd_config_t config = HTTPD_DEFAULT_CONFIG();
config.server_port = 80;
httpd_uri_t index_uri = { .uri = "/", .method = HTTP_GET, .handler = stream_handler, .user_ctx = NULL };
//Serial.printf("Starting web server on port: '%d'\n", config.server_port);
if (httpd_start(&stream_httpd, &config) == ESP_OK) {
httpd_register_uri_handler(stream_httpd, &index_uri);
}
}

## Slide 192
Video streaming web server CODE. - 8/9
void setup() {
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector
Serial.begin(115200);
Serial.setDebugOutput(false);
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM; config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM; config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM; config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;

## Slide 193
Video streaming web server CODE. - 9/9
if(psramFound()){
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; config.jpeg_quality = 10; config.fb_count = 2;
} else {
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; config.jpeg_quality = 12; config.fb_count = 1;
} // Camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err); return;
} // Wi-Fi connection
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected"); Serial.print("Camera Stream Ready! Go to: http://");
Serial.print(WiFi.localIP()); // Start streaming web server startCameraServer(); }
void loop() {
delay(1); }

## Slide 194
실행 결과
Arduino IDE 보드 
ESP32_Wrover_Module

## Slide 195
ESP32-CAM Take Photo and Save
to MicroSD Card
ESP32-CAM Take Photo and Save to MicroSD Card | Random Nerd Tutorials
ESP32-CAM 보드로 사진을 촬영하고 이를 Arduino IDE를 사용하여 microSD 카드에 저장하는 방법을 배워보자. ESP32-CAM의 RESET 버튼을 누르면 보드가 활성화되어 사진을 촬영한 후 microSD 카드에 저장한다.

## Slide 196
Project Overview
ESP32-CAM Take Photo and Save to MicroSD Card | Random Nerd Tutorials

## Slide 197
Formatting MicroSD Card

## Slide 198
Code – 1/4
#include "esp_camera.h"
#include "Arduino.h"
#include "FS.h" // SD Card ESP32
#include "SD_MMC.h" // SD Card ESP32
#include "soc/soc.h" // Disable brownour problems
#include "soc/rtc_cntl_reg.h" // Disable brownour problems
#include "driver/rtc_io.h"
#include <EEPROM.h> // read and write from flash memory
// define the number of bytes you want to access
#define EEPROM_SIZE 1 // EEPROM 은 전원이 OFF 되어도 지워지지 않는다. 파일명에 추가할 index 저장
// Pin definition for CAMERA_MODEL_AI_THINKER
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22
int pictureNumber = 0;
// 카메라 모듈 핀 정의

## Slide 199
Code – 2/4
void setup() {
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0); //disable brownout detector
Serial.begin(115200); //Serial.setDebugOutput(true); //Serial.println();
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM; config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM; config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000; config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
if(psramFound()){
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; // 1600x1200 FRAME SIZE_ + QVGA|CIF|VGA|SVGA|XGA|SXGA|UXGA
config.jpeg_quality = 10; // 이미지 품질 : 0~63. 0~10 = 높은 이미지 품질(압축 적음)
config.fb_count = 2; // frame buffer 2개. 카메라 캡처 이미지 임시 저장
} else { config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; config.jpeg_quality = 12; config.fb_count = 1;
}

## Slide 200
Code – 3/4
// Init Camera
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
return;
}
//Serial.println("Starting SD Card");
if(!SD_MMC.begin()){
Serial.println("SD Card Mount Failed");
return;
}
uint8_t cardType = SD_MMC.cardType();
if(cardType == CARD_NONE){
Serial.println("No SD Card attached"); return;
}
camera_fb_t * fb = NULL; // Take Picture with Camera
fb = esp_camera_fb_get();
if(!fb) {
Serial.println("Camera capture failed");
return;
}

## Slide 201
Code – 4/4
// initialize EEPROM with predefined size
EEPROM.begin(EEPROM_SIZE);
pictureNumber = EEPROM.read(0) + 1;
// Path where new picture will be saved in SD Card
String path = "/picture" + String(pictureNumber) +".jpg";
fs::FS &fs = SD_MMC; Serial.printf("Picture file name: %s\n", path.c_str());
File file = fs.open(path.c_str(), FILE_WRITE);
if(!file){
Serial.println("Failed to open file in writing mode");
} else {
file.write(fb->buf, fb->len); // payload (image), payload length
Serial.printf("Saved file to path: %s\n", path.c_str());
EEPROM.write(0, pictureNumber); EEPROM.commit();
}
file.close(); esp_camera_fb_return(fb);
// Turns off the ESP32-CAM white on-board LED (flash) connected to GPIO 4
pinMode(4, OUTPUT); digitalWrite(4, LOW);
rtc_gpio_hold_en(GPIO_NUM_4); delay(2000);
Serial.println("Going to sleep now"); delay(2000); esp_deep_sleep_start();
Serial.println("This will never be printed"); }
void loop() { }

## Slide 202
결과

## Slide 203
ESP32-CAM Take Photo and
Display in Web Server
ESP32-CAM 보드를 사용하여 웹 서버를 구축하는 방법을 배워보자. 이 웹 서버를 통해 사진 촬영 명령을 보낼 수 있으며, SPIFFS에 저장된 가장 최근에 촬영된 사진을 브라우저에서 확인할 수 있다. 또한 필요에 따라 이미지를 회전하는 옵션도 추가했다.
ESP32-CAM Take Photo and Display in Web Server | Random Nerd Tutorials

## Slide 204
Project Overview
웹 서버에 접속하면 세 가지 버튼이 표시됩니다:
ROTATE: ESP32-CAM의 방향에 따라 사진을 회전할 수 있다.
CAPTURE PHOTO: 이 버튼을 클릭하면 ESP32-CAM이 새 사진을 촬영하고 ESP32의 SPIFFS에 저장한다. 사진을 촬영하고 저장하기 위해 최소 5초 동안 웹 페이지를 새로 고침하지 말고 기다려야 한다.
REFRESH PAGE: 이 버튼을 클릭하면 웹 페이지가 새로고침되며 최신 사진으로 업데이트된다

## Slide 205
Installing the ESPAsynbcWebServer Library
웹 서버를 구축하기 위해 ESPAsyncWebServer 라이브러리를 사용할 것이다. 이 라이브러리를 올바르게 작동시키려면 AsyncTCP 라이브러리가 필요하다. 다음 단계를 따라 라이브러리를 설치하자.
ESPAsyncWebServer 라이브러리 다운로드 여기를 클릭하여 ESPAsyncWebServer 라이브러리를 다운로드한다. 다운로드 폴더에 .zip 파일이 저장될 것이다.
압축 해제 다운로드한 .zip 파일의 압축을 해제하면 ESPAsyncWebServer-master 폴더가 생성된다.
폴더 이름 변경 폴더 이름을 ESPAsyncWebServer-master에서 ESPAsyncWebServer로 변경하자.
폴더 이동 ESPAsyncWebServer 폴더를 Arduino IDE 설치 디렉토리 내의 libraries 폴더로 이동시키자.
스케치  라이브러리 포함하기  .zip 라이브러리추가  폴더 추가
https://github.com/me-no-dev/ESPAsyncWebServer/archive/master.zip

## Slide 206
Intalling the Async TCP Library for ESP32
ESPAsyncWebServer 라이브러리를 사용하려면 AsyncTCP 라이브러리가 필요하다. 아래 단계를 따라 AsyncTCP 라이브러리를 설치하세요.
AsyncTCP 라이브러리 다운로드 여기를 클릭하여 AsyncTCP 라이브러리를 다운로드하세요. 다운로드 폴더에 .zip 파일이 저장된다.
압축 해제 다운로드한 .zip 파일의 압축을 해제하면 AsyncTCP-master 폴더가 생성된다.
폴더 이름 변경 폴더 이름을 AsyncTCP-master에서 AsyncTCP로 변경하자.
폴더 이동 AsyncTCP 폴더를 Arduino IDE 설치 디렉토리 내 libraries 폴더로 이동하자.
Arduino IDE 다시 열기 모든 설정을 완료한 후, Arduino IDE를 다시 실행하자.
대체 방법  압축을 풀지 않고 .zip을 libraries 폴더로 그냥 이동
라이브러리를 다운로드한 후, 아래 방법으로 설치할 수도 있다:
Arduino IDE에서 **Sketch > Include Library > Add .ZIP Library…**로 이동한다.
방금 다운로드한 .zip 파일을 선택하여 추가한다.

## Slide 207
Code : CAM Take and Display to Web Server – 1/8
#include "WiFi.h"
#include "esp_camera.h"
#include "esp_timer.h"
#include "img_converters.h"
#include "Arduino.h"
#include "soc/soc.h" // Disable brownour problems
#include "soc/rtc_cntl_reg.h" // Disable brownour problems
#include "driver/rtc_io.h"
#include <ESPAsyncWebServer.h>
#include <SPIFFS.h>
#include <FS.h>
// Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
// Create AsyncWebServer object on port 80
AsyncWebServer server(80);
boolean takeNewPhoto = false; // Photo File Name to save in SPIFFS
#define FILE_PHOTO "/photo.jpg"
공유기 ssid, pwd 입력

## Slide 208
Code : CAM Take and Display to Web Server – 2/8
// OV2640 camera module pins (CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
#define PWDN_GPIO_NUM 32 #define RESET_GPIO_NUM -1 #define XCLK_GPIO_NUM 0 #define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27 #define Y9_GPIO_NUM 35 #define Y8_GPIO_NUM 34 #define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36 #define Y5_GPIO_NUM 21 #define Y4_GPIO_NUM 19 #define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5 #define VSYNC_GPIO_NUM 25 #define HREF_GPIO_NUM 23 #define PCLK_GPIO_NUM 22
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE HTML><html>
<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<style>
body { text-align:center; }
.vert { margin-bottom: 10%; }
.hori{ margin-bottom: 0%; }
</style>
</head>
<body>
<div id="container">
<h2>ESP32-CAM Last Photo</h2>
<p>It might take more than 5 seconds to capture a photo.</p>
<p> <button onclick="rotatePhoto();">ROTATE</button>
<button onclick="capturePhoto()">CAPTURE PHOTO</button>
<button onclick="location.reload();">REFRESH PAGE</button>
</p>
</div>
// Building the Web Page
버튼 3개 생성
버튼이 눌러지면 실행될 함수 지정

## Slide 209
Code : CAM Take and Display to Web Server – 3/8
<div><img src="saved-photo" id="photo" width="70%"></div>
</body>
<script>
var deg = 0;
function capturePhoto() {
var xhr = new XMLHttpRequest();
xhr.open('GET', "/capture", true);
xhr.send();
}
function rotatePhoto() {
var img = document.getElementById("photo");
deg += 90;
if(isOdd(deg/90)){
document.getElementById("container").className = "vert";
} else{
document.getElementById("container").className = "hori";
}
img.style.transform = "rotate(" + deg + "deg)";
}
function isOdd(n) {
return Math.abs(n % 2) == 1;
}
</script>
</html>)rawliteral";
// 새로운 사진 찍기
// 사진 회전

## Slide 210
Code : CAM Take and Display to Web Server – 4/8
void setup() {
// Serial port for debugging purposes
Serial.begin(115200);
// Connect to Wi-Fi
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi...");
}
if (!SPIFFS.begin(true)) {
Serial.println("An Error has occurred while mounting SPIFFS");
ESP.restart();
} else {
delay(500);
Serial.println("SPIFFS mounted successfully");
}
// Print ESP32 Local IP Address
Serial.print("IP Address: http://");
Serial.println(WiFi.localIP());
// Turn-off the 'brownout detector’
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
//WiFi 연결
// sd card 연결

## Slide 211
Code : CAM Take and Display to Web Server – 5/8
// OV2640 camera module
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0; config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM; config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM; config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM; config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM; config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM; config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM; config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM; config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM; config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM; config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM; config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
if (psramFound()) {
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA;
config.jpeg_quality = 10;
config.fb_count = 2;
}
else {
config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA;
config.jpeg_quality = 12;
config.fb_count = 1;
}

## Slide 212
Code : CAM Take and Display to Web Server – 6/8
// Camera init
esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) {
Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err);
ESP.restart();
}
// Route for root / web page , 클라이언트 접근하면 아래 동작을 함
server.on("/", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(200, "text/html", index_html);
});
server.on("/capture", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
takeNewPhoto = true; request->send(200, "text/plain", "Taking Photo");
});
server.on("/saved-photo", HTTP_GET, [](AsyncWebServerRequest * request) {
request->send(SPIFFS, FILE_PHOTO, "image/jpg", false);
});
// Start server
server.begin(); }
// client 접속하면 index_html 전송
/saved-photo URL로 요청이 들어올 경우, SPIFFS에 저장된 사진을 연결된 클라이언트로 전송

## Slide 213
Code : CAM Take and Display to Web Server – 7/8
void loop() {
if (takeNewPhoto) {
capturePhotoSaveSpiffs();
takeNewPhoto = false;
}
delay(1);
}
// Check if photo capture was successful
bool checkPhoto( fs::FS &fs ) {
File f_pic = fs.open( FILE_PHOTO );
unsigned int pic_sz = f_pic.size();
return ( pic_sz > 100 );
}
// takeNewPhoto 요청이 오면, 사진을 찍어서 sd card에 저장

## Slide 214
Code : CAM Take and Display to Web Server – 8/8
void capturePhotoSaveSpiffs( void ) { // Capture Photo and Save it to SPIFFS
camera_fb_t * fb = NULL; // pointer
bool ok = 0; // Boolean indicating if the picture has been taken correctly
do {
// Take a photo with the camera
Serial.println("Taking a photo...");
fb = esp_camera_fb_get();
if (!fb) {
Serial.println("Camera capture failed");
return;
}
Serial.printf("Picture file name: %s\n", FILE_PHOTO); // Photo file name
File file = SPIFFS.open(FILE_PHOTO, FILE_WRITE); // Insert the data in the photo file
if (!file) {
Serial.println("Failed to open file in writing mode");
} else {
file.write(fb->buf, fb->len); // payload (image), payload length
Serial.print("The picture has been saved in ");
Serial.print(FILE_PHOTO);
Serial.print(" - Size: ");
Serial.print(file.size()); Serial.println(" bytes");
} // Close the file
file.close(); esp_camera_fb_return(fb);
// check if file has been correctly saved in SPIFFS
ok = checkPhoto(SPIFFS);
} while ( !ok ); }

## Slide 215
동작 결과 . ESP32-CAM Take Photo and Display in Web Server

## Slide 216
ESP32-CAM Save Picture
in Firebase Storage
ESP32-CAM Save Picture in Firebase Storage | Random Nerd Tutorials

## Slide 217
학습 개요
이 수업에서는 ESP32-CAM을 사용하여 사진을 찍고 Firebase Storage에 업로드하는 방법을 배울 수 있다.
먼저 파일을 저장할 수 있는 Storage가 포함된 Firebase 프로젝트를 생성한다.
그런 다음 Firebase 콘솔에 액세스하여 사진을 시각화하거나 이를 표시하는 웹 앱을 만들 수 있다.
ESP32-CAM은 Arduino IDE를 사용하여 프로그래밍한다.
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-save-picture-firebase-storage/
ESP32-CAM Save Picture in Firebase Storage | Random Nerd Tutorials

## Slide 218
What is Firebase ?
Firebase는 앱을 빌드, 개선 및 성장시키는 데 도움을 주는 Google의 모바일 애플리케이션 개발 플랫폼이다.
Firebase는 인증, 실시간 데이터베이스, 호스팅, 스토리지 등과 같은 다양한 서비스를 제공하여 Android, iOS 또는 웹 애플리케이션의 데이터를 관리하는 데 사용된다.

## Slide 219
Project Overview
이번 실습에서는 ESP32-CAM으로 찍은 사진을 Firebase Storage로 전송하는 방법을 배운다.
ESP32-CAM은 리셋할 때마다(RESET 버튼을 누를 때마다) 사진을 찍고 Firebase로 전송한다.
이 아이디어는 PIR 모션 센서나 푸시 버튼과 같은 프로젝트에 유용한 트리거를 추가하는 것이다.
ESP32가 처음 실행되면 새 사진을 찍어 파일 시스템(LittleFS)에 저장합니다.
ESP32-CAM은 이메일과 비밀번호를 사용하여 Firebase에 사용자로 연결합니다.
ESP32-CAM은 사진을 Firebase Storage로 전송합니다.
이후 Firebase 콘솔에서 사진을 확인할 수 있습니다.
나중에 어디서든 ESP32-CAM 사진을 표시할 수 있는 웹 애플리케이션을 만들 수 있습니다 (이 웹 앱은 이후 튜토리얼에서 생성할 예정입니다).

## Slide 220
Contents
Create a Firebase Project
Set Authentication Methods
Create Storage Bucket
Get Project API Key
ESP32-CAM Send Pictures to Firebase Storage

## Slide 221
1. Create a Firebase Project
1) Go to Firebase and sign in using a Google Account.
2) Click Get Started(시작하기) and then Add project(프로젝트 시작하기) to create a new project.
3) Give a name to your project, for example: ESP Firebase Demo.
4) Disable the option Enable Google Analytics for this project as it is not needed and click Create project.

## Slide 222
2. Set Authentication Methods
1) On the left sidebar, click on Authentication and then on Get started.

## Slide 223
2. Set Authentication Methods
2) Select the Option Email/Password.

## Slide 224
2. Set Authentication Methods
3) Enable that authentication method and click Save.

## Slide 225
2. Set Authentication Methods
4) 사용자 추가 클릭, 이메일 입력, 접근 비밀번호 입력(이메일 비밀번호 아님)

## Slide 226
2. Set Authentication Methods
5) UUID 확인
Firebase는 각 등록된 사용자에 대해 고유한 UID를 생성한다.
이 UID를 통해 사용자를 식별하고, 프로젝트나 데이터베이스에 대한 접근 권한을 부여하거나 제한할 수 있다. 또한, 마지막 로그인 날짜를 기록하는 열이 있다.
현재는 해당 사용자로 로그인한 적이 없기 때문에 이 열이 비어 있다.

## Slide 227
3. Create Storage Bucket
1) On the left sidebar, click on Storage and then on Get started.
Firebase storage 가 기본 사용 무료에서 유료로 전환됨.

## Slide 228
3. Create Storage Bucket
300달러 무료 크레딧 받기  사용기한 3개월

## Slide 229
3. Create Storage Bucket
1) On the left sidebar, click on Storage and then on Get started.

## Slide 230
3. Create Storage Bucket
2) 스토리지 위치 선택

## Slide 231
3. Create Storage Bucket
3) 테스트모드에서 시작  만들기

## Slide 232
3. Create Storage Bucket
4) 스토리지 버킷이 이제 설정되었다. 나중에 필요하므로 스토리지 버킷 ID를 복사하자. (아래 그림에서 빨간색 사각형으로 강조된 부분만 복사하면 된다).
gs://esp-firebase-demo-ddfde.firebasestorage.app

## Slide 233
3. Create Storage Bucket
스토리지 규칙을 변경하여 인증된 사용자만 스토리지 버킷에 파일을 업로드할 수 있도록 설정하자. Rules(규칙) 탭을 선택한다.
rules_version = '2'; service firebase.storage { match /b/{bucket}/o { match /{allPaths=**} { allow read, write: if request.auth !=null; } } }
아래와 같이 수정한다.

## Slide 234
3. Create Storage Bucket

## Slide 235
4. Get Project API Key
ESP32-CAM을 사용하여 Firebase 프로젝트와 연동하려면 프로젝트 API 키를 가져와야 한다. 다음 단계를 따라 프로젝트 API 키를 가져오자.
1) On the left sidebar, click on Project Settings.

## Slide 236
4. Get Project API Key
2) Copy the Web API Key to a safe place because you’ll need it later.
AIzaSyDcqzjUPhuIUXzIH5zHU3J7OkR4c7tDpOU

## Slide 237
5. ESP32-CAM . Send Pictures to Firebase Storage
ESP32 add-on 설치하기
1) Go to Sketch > Include Library > Manage Libraries 2) Search for Firebase ESP Client and install the Firebase Arduino Client Library for ESP8266 and ESP32 by Mobizt.

## Slide 238
Code. Send Pictures to Firebase - 1/9
#include "Arduino.h"
#include "WiFi.h"
#include "esp_camera.h"
#include "soc/soc.h" // Disable brownout problems
#include "soc/rtc_cntl_reg.h" // Disable brownout problems
#include "driver/rtc_io.h"
#include <LittleFS.h>
#include <FS.h>
#include <Firebase_ESP_Client.h> //Provide the token generation process info.
#include <addons/TokenHelper.h> //Replace with your network credentials
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"; // Insert Firebase project API Key
#define API_KEY "REPLACE_WITH_YOUR_FIREBASE_PROJECT_API_KEY"
#define USER_EMAIL "REPLACE_WITH_THE_AUTHORIZED_USER_EMAIL"
#define USER_PASSWORD "REPLACE_WITH_THE_AUTHORIZED_USER_PASSWORD"
#define STORAGE_BUCKET_ID "REPLACE_WITH_YOUR_STORAGE_BUCKET_ID"
// For example: //#define STORAGE_BUCKET_ID "esp-iot-app.appspot.com"
// Photo File Name to save in LittleFS
#define FILE_PHOTO_PATH "/photo.jpg"
#define BUCKET_PHOTO "/data/photo.jpg"

## Slide 239
Code. Send Pictures to Firebase - 2/9
// OV2640 camera module pins (CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22 boolean takeNewPhoto = true;
//Define Firebase Data objects
FirebaseData fbdo; FirebaseAuth auth; FirebaseConfig configF;
void fcsUploadCallback(FCS_UploadStatusInfo info);
bool taskCompleted = false;

## Slide 240
Code. Send Pictures to Firebase - 3/9
// Capture Photo and Save it to LittleFS
void capturePhotoSaveLittleFS( void ) {
// Dispose first pictures because of bad quality
camera_fb_t* fb = NULL;
// Skip first 3 frames (increase/decrease number as needed).
for (int i = 0; i < 4; i++) {
fb = esp_camera_fb_get();
esp_camera_fb_return(fb);
fb = NULL;
} // Take a new photo
fb = NULL;
fb = esp_camera_fb_get();
if(!fb) {
Serial.println("Camera capture failed");
delay(1000);
ESP.restart();
} // Photo file name
Serial.printf("Picture file name: %s\n", FILE_PHOTO_PATH);
File file = LittleFS.open(FILE_PHOTO_PATH, FILE_WRITE);
// Insert the data in the photo file
if (!file) {
Serial.println("Failed to open file in writing mode");
}

## Slide 241
Code. Send Pictures to Firebase - 4/9
else {
  file.write(fb->buf, fb->len); // payload (image), payload length
  Serial.print("The picture has been saved in ");
  Serial.print(FILE_PHOTO_PATH);
  Serial.print(" - Size: ");
  Serial.print(fb->len);
  Serial.println(" bytes");
  } // Close the file
  file.close();
  esp_camera_fb_return(fb);
}

## Slide 242
Code. Send Pictures to Firebase - 5/9
void initWiFi(){
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(1000);
Serial.println("Connecting to WiFi...");
}
}
void initLittleFS(){
if (!LittleFS.begin(true)) {
Serial.println("An Error has occurred while mounting LittleFS");
ESP.restart();
} else {
delay(500);
Serial.println("LittleFS mounted successfully");
}
}

## Slide 243
Code. Send Pictures to Firebase - 6/9
void initCamera(){ // OV2640 camera module
camera_config_t config;
config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
config.pin_d0 = Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3 = Y5_GPIO_NUM;
config.pin_d4 = Y6_GPIO_NUM;
config.pin_d5 = Y7_GPIO_NUM;
config.pin_d6 = Y8_GPIO_NUM;
config.pin_d7 = Y9_GPIO_NUM;
config.pin_xclk = XCLK_GPIO_NUM;
config.pin_pclk = PCLK_GPIO_NUM;
config.pin_vsync = VSYNC_GPIO_NUM;
config.pin_href = HREF_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_sda = SIOD_GPIO_NUM;
config.pin_sccb_scl = SIOC_GPIO_NUM;
config.pin_pwdn = PWDN_GPIO_NUM;
config.pin_reset = RESET_GPIO_NUM;
config.xclk_freq_hz = 20000000;
config.pixel_format = PIXFORMAT_JPEG;
config.grab_mode = CAMERA_GRAB_LATEST;
if (psramFound()) {
config.frame_size = FRAMESIZE_UXGA; config.jpeg_quality = 10; config.fb_count = 1;
} else { config.frame_size = FRAMESIZE_SVGA; config.jpeg_quality = 12; config.fb_count = 1;
} // Camera init esp_err_t err = esp_camera_init(&config);
if (err != ESP_OK) { Serial.printf("Camera init failed with error 0x%x", err); ESP.restart();
}
}

## Slide 244
Code. Send Pictures to Firebase - 7/9
void setup() {
// Serial port for debugging purposes
Serial.begin(115200);
initWiFi();
initLittleFS(); // Turn-off the 'brownout detector’
WRITE_PERI_REG(RTC_CNTL_BROWN_OUT_REG, 0);
initCamera();
//Firebase // Assign the api key
configF.api_key = API_KEY; //Assign the user sign in credentials
auth.user.email = USER_EMAIL;
auth.user.password = USER_PASSWORD;
//Assign the callback function for the long running token generation task
configF.token_status_callback = tokenStatusCallback; //see addons/TokenHelper.h
Firebase.begin(&configF, &auth);
Firebase.reconnectWiFi(true);
}

## Slide 245
Code. Send Pictures to Firebase - 8/9
void loop() {
if (takeNewPhoto) {
capturePhotoSaveLittleFS();
takeNewPhoto = false;
} delay(1);
if (Firebase.ready() && !taskCompleted){
taskCompleted = true;
Serial.print("Uploading picture... ");
//MIME type should be valid to avoid the download problem.
//The file systems for flash and SD/SDMMC can be changed in FirebaseFS.h.
if (Firebase.Storage.upload(&fbdo, STORAGE_BUCKET_ID /* Firebase Storage bucket id */,
FILE_PHOTO_PATH /* path to local file */,
mem_storage_type_flash /* memory storage type, mem_storage_type_flash and mem_storage_type_sd */,
BUCKET_PHOTO /* path of remote file stored in the bucket */,
"image/jpeg" /* mime type */,
fcsUploadCallback)){
Serial.printf("\nDownload URL: %s\n", fbdo.downloadURL().c_str());
} else{
Serial.println(fbdo.errorReason());
}
}
}

## Slide 246
Code. Send Pictures to Firebase - 9/9
// The Firebase Storage upload callback function
void fcsUploadCallback(FCS_UploadStatusInfo info){
if (info.status == firebase_fcs_upload_status_init){
Serial.printf("Uploading file %s (%d) to %s\n", info.localFileName.c_str(), info.fileSize,
info.remoteFileName.c_str());
} else if (info.status == firebase_fcs_upload_status_upload) {
Serial.printf("Uploaded %d%s, Elapsed time %d ms\n", (int)info.progress, "%", info.elapsedTime);
} else if (info.status == firebase_fcs_upload_status_complete) {
Serial.println("Upload completed\n");
FileMetaInfo meta = fbdo.metaData();
Serial.printf("Name: %s\n", meta.name.c_str());
Serial.printf("Bucket: %s\n", meta.bucket.c_str());
Serial.printf("contentType: %s\n", meta.contentType.c_str());
Serial.printf("Size: %d\n", meta.size);
Serial.printf("Generation: %lu\n", meta.generation);
Serial.printf("Metageneration: %lu\n", meta.metageneration);
Serial.printf("ETag: %s\n", meta.etag.c_str());
Serial.printf("CRC32: %s\n", meta.crc32.c_str());
Serial.printf("Tokens: %s\n", meta.downloadTokens.c_str());
Serial.printf("Download URL: %s\n\n", fbdo.downloadURL().c_str());
} else if (info.status == firebase_fcs_upload_status_error){
Serial.printf("Upload failed, %s\n", info.errorMsg.c_str());
}
}

## Slide 247
Code. Send Pictures to Firebase  자기 정보 입력

## Slide 248
Upload

## Slide 249
실행

## Slide 250
ESP32-CAM Take and Send
Photos via Email using an SMTP Server
https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-send-photos-email/

## Slide 251
CAM take and send photos via Email using an SMTP Server
ESP32-CAM 으로 사진을 찍어 SMTP Server를 통해 이메일을 보내자.
SMTP = Simple Mail Transfer Protocol
SMTPS = SMTP Server - 전송 계층 보안을 사용하여 SMTP를 보호하는 방법
이 프로젝트를 수행하기 위하여 ESP320CAM 은 인터넷에 연결되어 있어야 한다.

## Slide 252
ESP Mail Client Library
ESP32-CAM 으로 사진 전송을 위해서 ESP-Mail-Client library를 사용한다.
이 라이브러리는 ESP32가 SMTP 서버를 통해 첨부 파일이 있는 혹은 없는 이메일을 송수신할 수 있도록 한다.

## Slide 253
Sender Email (New Account)
기존 이메일을 사용하지 말고, 새로운 이메일 계정을 만들어 시험하자.
데이터 전송 과정에서 실수로 기존 메일 계정에 잘못된 요청을 보내는 경우 메일 계정이 정지 당할 수도 있다.
Gmail 계정을 다시 만들자

## Slide 254
Create an App Password
ESP32에서 Gmail 계정으로 메일을 보내기 위해서 app password를 만들어야 한다.
App password는 보안 수준이 낮은 App이나 장치가 Google 게정에 Acess할 수 있도록 허용하는 16자리 비밀번호이다.
1) Google Account 열고, Security 선택

## Slide 255
Create an App Password
2) 2단계 인증 설정

## Slide 256
Create an App Password
2) 2단계 인증 설정  전화번호 입력, 휴대폰 문자 입력

## Slide 257
Create an App Password
2단계 보안 인증을 마쳐야 App password를 만들 수 있다.
1) Google Account 열고, Security 선택
입력
입력

## Slide 258
Gmail SMTP Server Settings
SMTP Server: smtp.gmail.com
SMTP username: Complete Gmail address
SMTP password: Your Gmail password
SMTP port (TLS): 587
SMTP port (SSL): 465
SMTP TLS/SSL required: yes
SMTP : Simple Mail Transfer Protocol
SSL : Secure Sockets Layer - 1990년대 Netscape에서 개발, 초기 버전의 보안 프로토콜 - 보안이 취약하여 현재 사용하지 않음
TLS : Transport Layer Security - SSL 후속 버전으로 더 강력한 보안 제공 - 현재 사용 권장 버전은 TLS 1.2, TLS 1.3

## Slide 259
Code : ESP32-CAM Send Email 1/13 – wifi, smtp server 설정
#include "esp_camera.h"
#include "SPI.h"
#include "driver/rtc_io.h"
#include <ESP_Mail_Client.h>
#include <FS.h>
#include <WiFi.h>
// REPLACE WITH YOUR NETWORK CREDENTIALS
const char* ssid = "REPLACE_WITH_YOUR_SSID";
const char* password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD";
// To send Email using Gmail use port 465 (SSL) and SMTP Server smtp.gmail.com
// You need to create an email app password
#define emailSenderAccount SENDER_EMAIL@gmail.com // 보내는 사람 이메일 주소 입력
#define emailSenderPassword “YOUR_EMAIL_APP_PASSWORD” // 16자리 api password 입력
#define smtpServer "smtp.gmail.com"
#define smtpServerPort 465
#define emailSubject "ESP32-CAM Photo Captured" // 메일 제목 입력
#define emailRecipient "YOUR_EMAIL_RECIPIENT@example.com" // 받은 메일 주소 입력

## Slide 260
Code : ESP32-CAM Send Email (2/13) – 카메라 핀 설정
#if defined(CAMERA_MODEL_AI_THINKER)
#define PWDN_GPIO_NUM 32
#define RESET_GPIO_NUM -1
#define XCLK_GPIO_NUM 0
#define SIOD_GPIO_NUM 26
#define SIOC_GPIO_NUM 27
#define Y9_GPIO_NUM 35
#define Y8_GPIO_NUM 34
#define Y7_GPIO_NUM 39
#define Y6_GPIO_NUM 36
#define Y5_GPIO_NUM 21
#define Y4_GPIO_NUM 19
#define Y3_GPIO_NUM 18
#define Y2_GPIO_NUM 5
#define VSYNC_GPIO_NUM 25
#define HREF_GPIO_NUM 23
#define PCLK_GPIO_NUM 22
#else
#error "Camera model not selected"
#endif

## Slide 261
Code : ESP32-CAM Send Email – 3/13 - smtp session 생성
SMTPSession : ESP32에서 SMTP 프로토콜을 통해 이메일을 전송하기 위한 세션을 설정하는 객체 SMTP 서버에 연결하고, 이메일 전송을 위한 준비와 인증, 전송을 담당한다.
LittleFS : File syste으로 ESP32 내부 플래쉬 메모리에 파일 시스템을 구축하여 캡처한 사진을 임시 저장한다.

## Slide 262
Code : ESP32-CAM Send Email 4/13 - Serial, WiFi 설정
Error 발생하여 주석 처리했음

## Slide 263
Code : ESP32-CAM Send Email 5/13 - 카메라 핀 및 환경 설정

## Slide 264
Code : ESP32-CAM Send Email 6/13 – 사진 크기 설정, 저장을 위한 메모리 설정
// 1600x1200
// 800x600

## Slide 265
Code : ESP32-CAM Send Email 7/13 - 사진 캡처, 저장 함수
// 사진을 저장할 frame buffer 변수 생성 및 초기화
// 처음 찍는 사진은 품질이 좋지 않아 3번 찍어서 사진을 버림
// 이미지 데이터를 캡처하여 frame buffer에 저장하고, 포인터를 반환, fb에 저장, fb는 저장된 이미지의 주소값
// fb 값을 return한다는 것은 저장된 주소값 삭제
사진을 지운다는 의미
// 저장하고 이메일로 전송할 사진 capture
// capture한 사진을 지정한 위치에 저장

## Slide 266
Code : ESP32-CAM Send Email 8/13
// 새로운 파일이 성공적으로 만들어졌다면,
// 이미지 데이터를 파일로 저장
// 저장된 주소값과 크기를 전달

## Slide 267
Code : ESP32-CAM Send Email 9/13 - 사진 전송 함수
// session 이란, 통신에서 클라이언트와 서버 간의 연결 상태를 유지하는 단위를 말한다.
// Session_Config 는 연결 상태 정보 설정한 구조체
// NTP(Network Time Protocol) 서버 사용을 위한 시간 동기화 설정
// pool.ntp.org  전 세계 공용 NTP 서버 // time.nist.gov  미국 국립표준기술연구소 서버
// gmt 시간은 영국 그리니치 표준시, 한국은 9시간 차이
config.time.gmt_offset = 9 * 3600; // 9시간 * 3600초 = 32400초
// day_light  서머 타임 적용하면 1, 한국은 ‘0’

## Slide 268
Code : ESP32-CAM Send Email 10/13 – SMTP 서버 설정
// SMTP 로 데이터를 보낼 때, 데이터를 작은 조각(Chunk)로 나누어 전송
gmail 수신 제목에 표시

## Slide 269
Code : ESP32-CAM Send Email 11/13 - 이메일 첨부 파일 객체 생성
// 이메일 첨부 파일 객체(구조체) 생성
// SMTP 서버에 연결
// SMTP 서버로 메시지 전송

## Slide 270
Code : ESP32-CAM Send Email 12/13 - SMTP 콜백함수

## Slide 271
Code : ESP32-CAM Send Email 13/13 – SMTP 콜백 함수
GMT 시간 보정하지 않으면, 9시간 빠른 시간으로 표시됨

## Slide 272
Code : 동작 결과

## Slide 273
ESP32-CAM Web Server with OpenCV.js:
Color Detection and Tracking
ESP32-CAM Web Server with OpenCV.js: Color Detection and Tracking | Random Nerd Tutorials
ESP32-CAM Web Server with OpenCV.js: Color Detection and Tracking | Random Nerd Tutorials

## Slide 274
OpenCV.js
OpenCV.js는 웹 플랫폼을 위한 OpenCV 기능을 사용할 수 있는 JavaScript Binding이다.
LLVM-to-JavaScript 컴파일러인 Emscripten을 사용하여 OpenCV 기능을 API 라이브러리로 컴파일한다.
OpenCV.js는 브라우저에서 실행되므로 HTML과 JavaScript에 대한 기본 지식만으로 OpenCV 기능을 빠르게 실험해볼 수 있다.
https://docs.opencv.org/4.x/

## Slide 275
Project Overview

## Slide 276
Code : ESP32-CAM with OpenCV.js
프로그램은 2개로 구성되어 있다.  ESP32 카메라에서 동작하는 서버 프로그램  Chrome browser에서 동작하는 클라이언트 프로그램
프로그램은 서버 프로그램을 포함하는 OCV_ColorTrack_P.ino 파일과
HTML, CSS, JavaScript with OpenCV.js 로 구성된 클라이언트 프로그램인 index_OCV_ColorTrack.h 로 나누어진다.

## Slide 277
실행 결과 : Arduino monitor

## Slide 278
실행 결과 : Arduino monitor

## Slide 279
학습 사이트

## Slide 280
LearnESP32
Random Nerd Tutorials | Learn ESP32, ESP8266, Arduino, and Raspberry Pi

## Slide 281
LearnESP32
https://learnesp32.com/

## Slide 282
RANDOM NERD TUTORIALS LAB
https://rntlab.com/